## Slide 1: 第17章 51系列单片机的定时器/计数器
定时和计数是控制系统中的两个重要功能，是时序电路的基础。对于时序控制系统，经常需要定时输出某些控制信号，或者对某些待测量进行定时扫描和监测，这便需要实现定时和计数的功能。
51系列单片机的硬件上集成了可编程的定时器/计数器。对于MCS-51子系列单片机，其有两个定时/计数器，即定时/计数器0和1，简称T0和T1，有4种工作方式可供选择。对于MCS-52子系列单片机（如AT89S52），其有3个定时/计数器，T0和T1是通用定时/计数器，定时/计数器2（简称T2）是集定时、计数和捕获3种功能于一体，功能更强。
单片机内部通过专用寄存器TMOD、TCON来设置定时/计数器工作的参数，例如方式选择、定时计数选择、运行控制、溢出标志、触发方式等控制字。本章详细讲述了51系列单片机的定时器/计数器的结构、控制寄存器和工作模式。对于每一种工作方式都给出了典型的实例。

## Slide 2: 17.1 定时器/计数器0和1
定时/计数器0和1是51系列单片机的两个通用定时/计数器，简称为T0和T1。T0和T1都具有定时和计数的功能，可以通过特殊功能寄存器来选择。T0和T1共有4种工作模式，同样可以通过特殊功能寄存器来选择。下面分别介绍T0和T1的结构及控制寄存器。

## Slide 3: 17.1.1 定时器/计数器的结构
定时器/计数器结构的核心是一个16位的加1计数器，定时/计数器的结构如图所示。其中，这个16位的计数器是由2个8位计数器组成的，定时器/计数器T0由TH0和TL0构成，T1由TH1和TL1构成。TMOD和TCON是定时器/计数器的控制寄存器。
寄存器TMOD主要用于指定各定时/计数器的功能和工作模式。寄存器TCON用于控制定时/计数器的启动和停止计数，同时也设置定时器/计数器的状态。TMOD和TCON属于特殊功能寄存器，其内容在单片机软件中设置，这样便于单片机程序操作。当单片机进行系统复位时，寄存器TMOD和TCON的所有控制位都清零。

## Slide 4: 17.1.2 定时器/计数器的功能
对于51系列单片机，定时器/计数器T0和T1都具有定时和计数两种功能，可以在定时器模式控制寄存器TMOD中的控制位C/中进行设置。下面分别介绍这两种功能的工作原理。
1．计数
计数就是对计数脉冲进行计数。其中，计数脉冲来自相应的外部输入引脚P3.4（T0）或P3.5（T1）。当该引脚的输入信号发生由高电平至低电平的负跳变时，计数器（TH0、TL0或TH1、TL0）的值增加1。
2．定时
定时是对时间进行统计。定时器/计数器的定时功能其实也是通过计数实现的，与计数功能不同的是，此时计数脉冲来自于单片机的内部时钟脉冲。

## Slide 5: 17.1.3 T0和T1的控制寄存器
定时器/计数器T0和T1用到的控制和状态寄存器为TMOD和TCON，其主要用于定义定时器/计数器的功能和工作模式。单片机CPU每执行一条涉及TMOD和TCON的指令时，例如工作方式选择、定时计数模式选择、溢出标志、触发方式等，该操作将在下一条指令的第一个机器周期S1P1开始执行。
1．定时/计数器0和1的方式控制寄存器TMOD
2．定时/计数器0和1的中断控制寄存器TCON
3．定时器/计数器的初始化

## Slide 6: 17.2 定时器/计数器0和1的工作模式
51系列单片机的定时器/计数器具有丰富的功能，T0和T1除了可以选择计数或者定时工作方式外，每个定时/计数器还有4种工作模式（模式0、模式1、模式2和模式3）。通过对寄存器TMOD的M1和M0位进行编码，选择4种工作模式中的任一种。
定时器/计数器T0和T1在模式0～2工作时，用法是一样的，仅在模式3时有所区别。下面分别介绍这4种工作模式。

## Slide 7: 17.2.1 工作模式0及其程序设计
工作模式0是13位计数器，其由一个高8位（0～7）计数器（TH0或TH1）和一个具有32位分频的低8位计数器中的（TL0或TL1）的低5位（0～4）组合成。
1．工作模式0:在工作模式0中，T1和T0的组成结构与功能完全相同。这里以T0为例，T0的组成结构如图17.4所示。当置寄存器TMOD的M1=0、M0=0时，T0和T1就工作在模式0状态。
在工作模式0下，无论工作于计数方式还是定时方式，其运行原理都是一样的。当TL0（或TL1）的低5位计数溢出时，向TH0（或TH1）进位，当TH0（或TH1）计数器溢出时，计数器清零，并向溢出控制位TF0（或TF1）进位置1，同时向CPU发出中断请求。
2．定时器/计数器模式0的应用及程序设计:这里举例讲解定时器/计数器模式0在具体程序设计中的应用。假定单片机外接6MHz晶振，这里采用定时器T0，采用模式0使定时器产生1ms的定时，并在P1.1端口输出周期为2ms的方波。

## Slide 8: 17.2.2 工作模式1及其程序设计
工作模式1与模式0的区别在于计数的位数不同，模式1是由TH0（或TH1）的高8位（0～7）和TL0（或TL1）的低8位（0～7）组合成的16位计数器。
1．工作模式1:当置M1=0且M0=1时，定时/计数器工作于模式1状态，此时T0的组成结构。在同一模式中，T1和T0的组成结构与功能完全相同。
2．定时器/计数器模式1的应用及程序设计:定时器/计数器模式1和模式的工作原理相同，只不过模式1使用16位的计数器，可以具有较长的定时周期。这里举例讲解定时器/计数器模式1在具体程序设计中的应用。
假定单片机外接12MHz的晶振，选用定时器/计数器1，每隔10ms将P1.1端口反向，即在端口P1.1输出周期为20ms的方波。由于定时时间为10ms，可以求得定时器1的低8位初值为0F0H，高8位初值为0D8H。

## Slide 9: 17.2.3 工作模式2及其程序设计
工作模式2是将TL0（或TL1）配制成自动重新装入的8位计数器。
1．工作模式2
2．定时器/计数器模式2的应用及程序设计

## Slide 10: 17.2.4 工作模式3及其程序设计
工作模式3是将16位计数器分成2个相互独立的8位计数器TL0和TH0。定时器/计数器的工作模式3只适用于T0。对于T1，设置为模式3时，相当于使TR1=0，使其停止计数，没有什么实际意义。
1．工作模式3
2．定时器/计数器模式3的应用及程序设计

## Slide 11: 17.3 定时器/计数器2
定时器/计数器2一个16位的具有自动重装载和捕获能力的定时/计数器，在52系列单片机中提供。52子系列单片机是对51子系列的扩展，在其特殊功能寄存器组中与T2有关的寄存器分别为：控制寄存器T2CON和T2MOD、捕获寄存器RCAP2H和RCAP2L、定时寄存器高低字节TH2和TL2。

## Slide 12: 17.3.1 T2的控制寄存器T2CON和T2MOD及其程序访问
T 2的特殊功能寄存器T2CON和T2MOD，同定时器/计数器T0和T1的TCON和TMOD类似。下面分别进行介绍。
1．控制寄存器T2CON:控制寄存器T2CON用于设定 T2的工作方式、各种功能选择及有关状态信息。
2．控制寄存器T2MOD:控制寄存器T2MOD可以选择T2是加1计数还是减1计数。

## Slide 13: 17.3.2 定时器/计数器2的工作模式
定时器/计数器2是一个16位内部定时或对外部事件计数的计数器。T2的工作模式与T0和T1有所不同。T2具有3种工作模式：捕获、自动再装入和波特率发生器方式。通过软件设置控制寄存器T2CON的相关位，可以设置T2的工作模式。位的设置和工作模式的对应关系如表所示。

## Slide 14: 17.4 小结
本章详细讲述了51系列单片机的定时器/计数器的结构、控制寄存器以及4种工作方式，并分别给出了详细的程序设计方法。本章还对52子系列的单片机定时器/计数器T2也进行了详细的介绍。定时器/计数器是单片机的一个非常有用的功能，熟练掌握本章内容，对以后的单片机设计有很大帮助。