## Slide 1: 第34章 Microware串行总线EEPROM的应用
Microware同步串行总线接口是National Semiconductor公司提出的串行同步双工通讯接口。由于其采用三根信号线，所以常称为三线制同步串行总线接口。三线制Microware同步串行总线接口最早应用在National Semiconductor公司的COP系统和HPC系列微控制器上，后来被广泛应用到其他微控制器、存储器、A/D转换器和D/A转换器等领域。
三线制Microware串行总线占用I/O引脚少，使用简单方便，可以提高系统的可靠性。本章主要介绍三线制Microware串行总线接口，以及采用Microware串行总线接口的EEPROM存储器的使用。

## Slide 2: 34.1 三线制Microware串行总线概述
三线制Microware同步串行总线接口是一种串行同步双工通讯接口，由美国National Semiconductor公司最早提出。Microware串行总线使用3根信号线进行通讯，分别介绍如下：
SK，时钟信号线。
SI，数据输入线。
SO，数据输出线。

## Slide 3: 34.2 Microware串行总线接口的EEPROM
由于三线制Microware串行总线接口的优势，目前多家公司推出了各种Microware串行总线接口的产品。其中，使用最多的便是Microware串行总线接口的EEPROM存储器。

## Slide 4: 34.2.1 Microware串行总线接口EEPROM概述
EEPROM是一种可用电气方法在线擦除和写入的存储器。EEPROM既有普通RAM存储器可读可写的特性，又具有非易失性存储器ROM在掉电后仍然能保持所存储数据的优点。许多大的半导体公司都生产可支持三线制Microware串行总线的EEPROM。例如，National Semiconductor公司推出的NM93C06/46/56/66产品，Microchip公司推出的93C06/46/56/66、93LC46/56/66和93AA06/46/56，以及Atmel公司的AT93C46/56/57/66等产品。这些三线制Microware串行总线的EEPROM具有如下特点：
一般采用单一+5V电源供电；
具有较低的功耗；
具有三态输出，并可与TTL电平兼容；
擦除/写入时间不超过10ms；
擦除/写入周期寿命一般都可达到10万次以上，有的产品已可达到100万次；
片内写入的数据保存寿命可达40年以上。

## Slide 5: 34.2.2 Microware串行总线接口EEPROM的指令
Atmel公司的AT93C46/56/57/66系列Microware串行EEPROM包含7个指令，这些指令和Microware串行总线兼容。其中，对于不同的型号，其具体的指令所代表的含义略有区别。下面分别进行介绍。
AT93C46具有1K比特的存储空间，可以按照128×8或者64×16来使用。AT93C46所支持的Microware串行总线指令及其说明，如表所示。

## Slide 6: 34.2.3 Microware串行总线接口EEPROM的指令时序
前面介绍了AT93C46/56/57/66系列EEPROM所支持的Microware串行指令。下面分别介绍各个指令执行的时序。
1．READ指令
2．EWEN指令
3．ERASE指令
4．WRITE指令
5．ERAL指令
6．WRAL指令
7．EWDS指令

## Slide 7: 34.3 51系列单片机读写三线制EEPROM实例
在基本的51系列单片机中，没有集成三线制Microware串行总线。当其与三线制Microware串行总线的EEPROM连接时，只能够采用软件模拟的方式来实现三线制Microware主机的操作。这里以Atmel公司的AT89S52单片机以及AT93C66三线制Microware串行EEPROM为例，介绍如何在软件上实现三线制Microware串行的数据操作。

## Slide 8: 34.3.1 电路图
这里采用AT89S52单片机来读写三线制Microware串行EEPROM芯片AT93C66。系统电路图，如图34.10所示。

## Slide 9: 34.3.2 建立项目
首先在Keil μVison3集成开发环境中建立项目，具体操作步骤如下：

## Slide 10: 34.3.3 三线制Microware串行总线读写子函数
对于三线制Microware串行总线的操作需要严格遵守总线协议。这里将AT93C66所用到的操作指令封装为子函数，方便调用。这些子函数不仅适用于三线制Microware串行EEPROM，同样适用于其他Microware串行接口的器件。下面分别进行介绍。

## Slide 11: 34.3.4 主程序
这里通过调用前面的Microware串行总线读写子函数来实现对AT93C66的操作。其中，在程序中指定CS接P2.0引脚，SK接P2.3引脚，DI接P2.2引脚，DO接P2.4引脚。主函数中首先初始化串行口为模式1，波特率为4800bit/s。接着通过while循环语句来扫描串口输入，根据输入数据来调用函数执行不同的功能。
为了程序设计的方便，这里规定AT93C66的指令格式为“00001××A8”。其中，“1”为起始位，“××”为指令的操作码，“A8”为第9位地址码。这样，AT93C66的指令可以表示为如下所示的几种形式。

## Slide 12: 34.3.5 Microware串行总线仿真
Keil μVison3集成开发环境提供了很好的信号仿真功能，下面就利用其进行程序的仿真分析。具体操作步骤如下：

## Slide 13: 34.4 小结
本章详细讲解了三线制Microware串行总线，并通过Microware串行总线的EEPROM介绍了Microware串行总线的操作指令及其操作时序。本章最后通过一个具体的实例，介绍了如何使用标准的51系列单片机来在软件上仿真模拟Microware串行总线。其中给出了Microware串行总线读写的子函数以及一个完整的实例。三线制Microware串行总线减少了I/O引脚的使用，在实际电路设计中具有广泛的应用，读者应该熟练掌握。