## Slide 1: 第33章 单总线温度传感器DS18S20
单总线即1-Wire总线结构，是Dallas Semiconductor非常简单实用的总线协议。1-Wire可以通过一条公共数据线实现主机与一个或多个从机之间的半双工、双向通信。使用1-Wire将引脚的使用减少到了最少，因此特别适合于单片机系统中。
Dallas Semiconductor公司推出的DS18S20温度传感器即为1-Wire总线接口。由于其所需的引脚最少、接口简单、无需外部元件和精度高等优点，广泛应用于单片机系统中进行测温以及温度监控。本章主要介绍1-Wire总线以及1-Wire总线接口的温度传感器DS18S20的应用。

## Slide 2: 33.1 单总线概述
单总线，即1-Wire总线，顾名思义是只需要一根数据线的数据传输方式。典型的1-Wire总线结构，如图33.1所示。其中，1-Wire主机包括一个开漏极I/O端口，并通过上拉电阻上拉至3.3V或5V电源。外部1-Wire设备可以包含一个或多个，除了公共的地线外，所有1-Wire设备共用一根数据总线。1-Wire总线结构中主机为数据传输的控制器，主动和1-Wire设备通信，而1-Wire设备则只能被动和1-Wire主机通信。因此1-Wire总线结构是一种半双工的双向数据传输结构。

## Slide 3: 33.2 单总线温度传感器DS18S20
DS18S20是一种典型的1-Wire总线接口温度传感器，由Dallas Semiconductor公司生产。DS18S20数字温度传感器提供了9位高精度的摄氏温度测量，同时具有非易失性、用户可编程上下触发门限的报警功能。由于其独特的1-Wire总线接口，使得其可以占用极少的I/O引脚资源，使用起来十分方便。

## Slide 4: 33.2.1 温度传感器DS18S20概述
DS18S20采用带隙温度检测结构，是DS1820的升级产品。DS18S20内部有3个主要部件：64位激光刻制的唯一ROM序列号、温度传感器以及非易失性温度报警触发器TH和TL。DS18S20通过1-Wire总线结构，仅需一个引脚即可实现数据的发送或接收。另外，用于DS18S20的供电电源可以从数据线本身获得，无须外部电源。每个DS18S20在出厂时都有唯一的一个ROM序列号，可以将多个DS18S20同时连在一根单总线上，从而实现多点分布温度测量。

## Slide 5: 33.2.2 DS18S20的供电方式
DS18S20可以采用两种供电方式，即外部供电方式和寄生电源供电方式。如果采用外部供电方式，如图所示。此时DS18S20可以外接3.3V或者5V的电源，而GND引脚必需接地。
如果采用寄生电源供电方式，如图所示。此时，DS18S20的VDD引脚必须接地。另外为了得到足够的工作电流，应给1-Wire线提供一个强上拉，一般可以使用一个场效应管将I/O线直接拉到电源上。DS18S20从1-Wire单总线上汲取能量，在信号线DQ处于高电平期间把能量存储在内部电容里，在信号线DQ处于低电平期间消耗电容上的电量工作，直到高电平到来，再给DS18S20内部的寄生电源充电。

## Slide 6: 33.2.3 DS18S20的数据操作
1-Wire总线将通信时使用的引脚减少到只有1根，在数据传输时需要满足特定的格式才能进行。1-Wire总线通信的第一步是选择1-Wire设备，然后1-Wire主机发送各种命令来进行数据传输。
1．ROM操作命令
2．存储器操作命令
3．温度转换操作

## Slide 7: 33.3 单片机读写温度传感器DS18S20实例
一般的51系列单片机没有集成1-Wire总线控制器，因此常采用软件模拟的方法来实现。这里介绍如何使用51系列的单片机来读写1-Wire总线温度传感器DS18S20。

## Slide 8: 33.3.1 电路图
这里采用AT89S52单片机来读写温度传感器DS18S20。系统电路图，如图所示。

## Slide 9: 33.3.2 建立项目
首先在Keil μVison3集成开发环境中建立项目，具体操作步骤如下：
（1）首先打开μVison3，在μVison3中，选择“Project”→“New” →“μVison Project”命令，新建一个工程，并保存。
（2）在弹出的选择器件对话框中选择Atmel公司的AT89S52，如图33.10所示。
（3）单击“确定”按钮，此时弹出“μVison3”对话框，如图33.11所示。单击“是”按钮，完成工程的建立。
（4）选择“File”→“New”命令，新建一个程序文件，并保存为*.C文件，可以在其中输入程序代码。

## Slide 10: 33.3.3 DS18S20读写子函数
对于DS18S20的操作需要严格遵守1-Wire总线协议。这里将DS18S20所支持的ROM操作命令、存储器操作命令等封装为子函数，方便调用。
1．延时函数
2．复位函数
3．位写入函数
4．字节写入函数
5．位读取函数
6．字节读取函数
7．读取ROM代码函数
8．CRC校验函数
9．搜索器件函数
10．搜索第一个器件函数
11．读取暂存器函数
12．查找器件函数
13．读取温度函数

## Slide 11: 33.3.4 主函数
这里通过AT89S52来作为1-Wire的主机，定义P2.0引脚为1-Wire的数据总线。主函数中首先初始化串行口为模式1，波特率为4800bit/s。接着通过while循环语句来扫描串口输入，根据输入数据来调用函数执行不同的功能。

## Slide 12: 33.3.5 程序仿真
Keil μVison3集成开发环境提供了很好的信号仿真功能，下面就利用其进行程序的仿真分析。具体操作步骤如下：
（1）在Keil μVison3集成开发环境中，选择“Debug”→“Start/Stop Debug Session”命令，进入仿真分析模式。
（2）选择“Peripherals”→“Serial”命令，打开“串口仿真”接口。
（3）选择“Debug”→“Go”命令，开始执行仿真。
（4）此时，在串行仿真接口中便输出DS18S20的控制菜单。这里输入6，即选择读取温度值。程序便输出对应的摄氏温度值以及华氏温度值，如图所示。

## Slide 13: 33.4 小结
本章介绍了1-Wire单总线的工作原理，并结合1-Wire总线接口温度传感器DS18S20，详细讲解了其供电方式以及数据操作命令。最后通过一个完整的实例介绍了如何使用51系列单片机模拟1-Wire总线数据传输，从而实现DS18S20的控制。1-Wire单总线是一种结构简单的接口协议，其最大化地减少了I/O引脚数目，在实际电路中有着广泛的应用。