## Slide 1: 第20章 C51下的RTX-51实时多任务操作系统
RTX-51是适用于51系列单片机的一种微处理器实时多任务操作系统（RTOS）。在一般性的小型单片机程序中，采用单一进程并配以中断处理则可以完成大部分的设计需求。但是，对于一些复杂的设计项目，需要同时执行多个任务或者进程。此时，传统的设计方式使得程序比较复杂，而且性能难以满足要求。RTX-51是一个强大的任务管理工具，其可以在单个51系列CPU上管理多个任务或者进程。RTX-51使得复杂的多任务程序设计变得简单。
本章将主要介绍RTX-51实时多任务操作系统，包括RTX-51的种类、RTX-51的任务管理及配置、系统函数等。本章最后通过一个简单的实例来讲解RTX-51实时多任务操作系统的设计。

## Slide 2: 20.1 RTX-51实时多任务操作系统简介
在复杂的微处理应用项目中，需要CPU同时执行多个任务或者进程。实时多任务操作系统（RTOS）可以灵活地为各个任务分配系统资源，包括CPU、内存以及时间等。在51系列单片机中，可以运行RTX-51多任务实时操作系统。
RTX-51实时多任务操作系统使用标准的C51来编写程序，可以运行于所有的51系列单片机中。RTX-51自身提供了灵活的时间分配，以及任务的响应和切换。

## Slide 3: 20.1.1 RTX-51种类
目前，在Keil μVison3中支持的RTX-51有两个版本：RTX-51 FULL和RTX-51 Tiny。分别介绍如下。
RTX-51 FULL在运行时，允许多达4个优先权任务的切换和循环，并能够并行地利用单片机的中断功能。RTX-51 FULL还支持程序中的信号传递，以及与系统邮箱（Mailbox System）和信号量之间的消息传递。RTX-51 FULL中的os_wait函数可以支持中断、超时、中断或任务的信号、中断或任务的消息以及信号量的事件等待。同时，RTX-51 FULL中还可以进行存储器分配及释放。
RTX-51 Tiny是RTX-51 FULL的一个精简子集，主要运行在没有外部存储器扩展的51单片机系统中。但是，使用RTX-51 Tiny也可以访问外部的存储器。RTX-51 Tiny同样允许任务的切换、中断功能的并行应用以及信号传递。RTX-51 Tiny的os_wait函数可以支持超时、时间间隔以及来自中断或任务的信号等待事件。在RTX-51 Tiny中，不能进行占先式任务处理、消息处理以及存储器的分配和释放。

## Slide 4: 20.1.2 RTX-51与单任务程序的比较
对于不同的设计任务，可以采用不同的方式来完成。前面几章介绍的C51程序，均包含main主函数。程序从main函数开始执行，是一个单一的进程，除非有中断打断。而RTX-51多任务操作系统的程序，则允许多个进程并行执行。
1．简单的单任务程序
2．多任务循环程序
3．RTX-51多任务程序

## Slide 5: 20.2 RTX-51的任务调度
RTX-51实时多任务操作系统的程序结构和以前介绍的标准单进程C51程序有很大的区别。本节将主要介绍RTX-51多任务程序的4种任务调度方式：循环任务调度、事件任务调度、信号任务调度和抢先任务切换。另外，还介绍了RTX-51的一些其他的特性。

## Slide 6: 20.2.1 RTX-51循环任务调度
RTX-51循环任务调度是按照预先划分的时间片来循环轮流执行多个任务的。在RTX-51中，使用一个定时子程序，其中断驱动由单片机的硬件定时器来完成。这个定时子程序产生周期性的中断，用来驱动RTX-51时钟实现时间片的划分。在RTX-51循环任务调度中，程序不要求有main主函数。RTX-51内核自动从任务0来开始执行。上一节中的RTX-51多任务程序便是采用的这种方式。
对于某些多任务程序，如果包含main主函数，则需要使用os_create_task（RTX-51 Tiny）和os_start_system（RTX-51 FULL）函数来人工启动RTX-51实时操作系统。

## Slide 7: 20.2.2 RTX-51事件任务调度
RTX-51事件任务调度是使用事件来实现多任务之间切换的调度方式。RTX-51的事件可以用来更加灵活地为各个任务分配CPU时间。在RTX-51系统中，可以使用os_wait函数向内核发送事件，暂停当前的任务，从而可以实现在等待指定的事件时可以执行其他的任务。最典型的RTX-51事件是时钟信号的超时周期。在RTX-51系统中，使用os_wait函数发送中断事件的程序示例如下。
(详细请参照本书)

## Slide 8: 20.2.3 RTX-51信号任务调度
RTX-51信号任务调度是使用信号来完成多任务之间切换的调度方式。RTX-51的信号同样用来调度系统中的多任务。在RTX-51系统中，可以使用os_send_signal函数向另一个任务发送信号，接收信号的任务使用os_wait函数等待信号。当任务接收到信号后，便结束等待状态，开始向下执行。如果，任务在使用os_wait函数等待接收信号之前，信号已经发送过来，那么该任务将立即继续执行，不会再等待。

## Slide 9: 20.2.4 优先级及抢先任务切换
在RTX-51 FULL中提供了优先级设置及抢先的任务切换，而RTX-51 Tiny中则不具备这个功能。在默认情况下，RTX-51所有的任务优先级均为0，这是系统中最低的优先级。RTX-51 FULL中优先级可以设置为0~3。当高优先级的任务生效时，RTX-51将中断低优先级的任务执行。

## Slide 10: 20.2.5 RTX-51的其他特性
RTX-51实时多任务操作系统，完全不同于一般的单片机C51程序。RTX-51有自己独特的概念和特点。
1．中断：RTX-51系统可以使用中断，其中断函数以并行方式工作。中断函数可以与RTX-51内核通信，并可以将信号或者消息发送到RTX-51的指定任务中。在RTX-51 FULL中，中断一般配置为一个任务。
2．信息传递：RTX-51 FULL支持任务之间的信息交换，可以使用isr_recv_message、isr_send_message、os_send_message和os_wait函数来实现。在RTX-51系统中，信息是一个可以被存储器看作是数字或者指针的16位数值。RTX-51 FULL中还可以支持使用存储器库系统的变量信息。
3．CAN通信：RTX-51 FULL中集成了一个CAN总线通信模块RTX-51/CAN。通过RTX-51/CAN可以轻松地实现CAN总线的通信。RTX-51 CAN作为一个任务来使用，可以通过CAN网络来实现信息的传递，其他的CAN终端可以配置为一般的C51程序，也可以是RTX-51的实时操作系统。
4．BITBUS通信:RTX-51 FULL系统中集成了BITBUS主控制器和从控制器。BITBUS任务主要用于支持与Intel 8044之间的信息传递。
5．事件

## Slide 11: 20.3 RTX-51 Tiny的系统函数
RTX-51 Tiny是RTX-51 FULL的一个简化版本，其可以完成绝大多数的实时多任务操作。这里首先介绍RTX-51 Tiny的系统函数。这些函数主要用于任务管理、任务通信以及其他服务。RTX-51 Tiny的系统函数可以直接被C51调用。
在RTX-51 Tiny的系统函数中，以“os_”开头的函数可以被任务专用，而以“isr_”开头的函数则表示可以被C51的中断函数专用。
在使用RTX-51 Tiny的系统函数时，需要在程序中加入“RTX51TNY.h”头文件。在该头文件中，提供了RTX-51 Tiny系统函数的说明以及所有常数声明。

## Slide 12: 20.3.1 发送信号函数isr_send_signal
发送信号函数isr_send_signal主要用于向一个任务发送信号。其函数原型如下。
char isr_send_signal(unsigned char taskid);
其中，参数taskid表示接收信号的任务号。发送信号函数isr_send_signal如果返回0，则表示信号发送成功，如果返回-1，则表示指向的任务不存在。

## Slide 13: 20.3.2 清除信号标志函数os_clear_signal
清除信号标志函数os_clear_signal主要用于清除指定任务的信号标志。其函数原型如下。
char os_clear_signal (unsigned char taskid);
其中，参数taskid表示所需要清除信号标志的任务号。清除信号标志函数os_clear_signal如果返回0，则表示信号标志清除成功，如果返回-1，则表示指向的任务不存在。
清除信号标志函数os_clear_signal清除指定任务的信号标志，主要用于选择所定义的输出状态。使用函数os_clear_signal的程序示例如下。
#include <RTX51TNY.h>
void task_osclearsignal (void) _task_ 2
{
……
os_clear_signal (3); //清除任务3中的信号标志
……
}

## Slide 14: 20.3.3 启动任务函数os_create_task
启动任务函数os_create_task主要用于启动指定任务号的任务。其函数原型如下。
char os_create_task (unsigned char taskid);
其中，参数taskid表示所需要启动任务的任务号，taskid必须与任务描述的数字相一致，可取值的范围为0~15。启动任务函数os_create_task如果返回0，则表示启动任务成功，如果返回-1，则表示指向的任务不存在或者任务无法启动。

## Slide 15: 20.3.4 删除任务函数os_delete_task
删除任务函数os_delete_task主要用于删除指定任务号的任务。其函数原型如下。
char os_delete_task (unsigned char taskid);
其中，参数taskid表示所需要删除任务的任务号，taskid必须与任务描述的数字相一致，可取值的范围为0~15。删除任务函数os_delete_task如果返回0，则表示删除任务成功，如果返回-1，则表示指向的任务不存在或者任务没有启动。

## Slide 16: 20.3.5 当前任务号函数os_running_task_id
当前任务号函数os_running_task_id主要用于获得当前运行任务的任务号。其函数原型如下。
char os_running_task_id (void);
其中，当前任务号函数os_running_task_id的返回值表示当前任务的任务号。使用函数os_delete_task的程序示例如下。
#include <RTX51TNY.h>
#include <stdio.h>
void task_ osrunningtaskid (void) _task_ 2
{
unsigned char rid;
rid= os_running_task_id();
printf(“rid=%d\n”,rid);
……
}

## Slide 17: 20.3.6 发送信号函数os_send_signal
发送信号函数os_send_signal主要用于向一个任务发送信号。其函数原型如下。
char os_send_signal(unsigned char taskid);
其中，参数taskid表示接收信号的任务号。发送信号函数os_send_signal如果返回0，则表示信号发送成功，如果返回-1，则表示指向的任务不存在。
发送信号函数os_send_signal在向taskid所指定的任务发送信号时，如果该任务正在等待信号，则信号到达后，任务再次执行。如果任务正在执行其他操作，则信号将被存储在所访问的任务信号标志中。使用函数os_send_signal的程序示例如下。
#include <RTX51TNY.h>
void task_ossendsignal(void) _task_ 2
{
……
os_send_signal(3); //向任务3发送信号
……
}

## Slide 18: 20.3.7 等待函数os_wait
等待函数os_wait主要用于暂停当前任务，等待一个或多个事件发生。其函数原型如下。
char os_wait(unsigned char event_sel, unsigned char ticks, unsigned int dummy);
其中，参数event_sel表示等待发生的事件。可以选择的事件有如下几种形式。
K_IVL：等待的时间间隔。
K_SIG：等待的信号。
K_TMO：超时，即等待的时间到。
这些事件可以单独使用，也可以在一起组合使用，示例如下。
event_sel=K_TMO | K_IVL;
event_sel=K_SIG | K_IVL;

## Slide 19: 20.3.8 等待函数os_wait1
等待函数os_wait1主要用于暂停当前任务，等待信号的到来。其函数原型如下。
char os_wait1(unsigned char event_sel);
其中，参数event_sel表示等待发生的事件，其不同于os_wait函数，只能设置为K_SIG。
等待函数os_wait1如果返回SIG_EVENT，则表示信号被成功接受；如果返回NOT_OK，则表示该函数中所设置的event_sel参数无效。

## Slide 20: 20.3.9 等待函数os_wait2
等待函数os_wait2主要用于暂停当前任务，等待一个或多个事件发生。其函数原型如下。
char os_wait2(unsigned char event_sel, unsigned char ticks);
其中，参数event_sel表示等待发生的事件。可以选择的事件有如下几种形式。
K_IVL：等待的时间间隔。
K_SIG：等待的信号。
K_TMO：等待的时间到。
这些事件可以单独使用，也可以在一起组合使用，示例如下。
event_sel=K_TMO | K_IVL;
event_sel=K_SIG | K_IVL;

## Slide 21: 20.4 RTX-51 Tiny的任务管理
RTX-51 Tiny作为RTX-51 FULL的一个子集，其任务管理继承了RTX-51 FULL的特性，又有自身的特点。这里首先介绍RTX-51 Tiny的任务状态，然后介绍所支持的事件以及任务切换。

## Slide 22: 20.4.1 RTX-51 Tiny的任务状态
RTX-51 Tiny中支持5种任务状态，任何一个任务必须处于其中一个确定的状态。这5种状态分别如下所述。
READY：任务正在等待运行。其前面的任务完成后，按照RTX-51 Tiny的规则开始运行处于等待状态的任务。
RUNING：任务正在运行。RTX-51 Tiny中规定，每一个时刻只能有一个任务处于正在运行状态。
WAITING：任务正在处于等待状态。当指定的事件发生时，任务进入READY状态。
DELETED：任务被删除，不开始执行。
TIMEOUT：任务被一个循环超时所中断，该状态与状态READY相似。所不同的是，这是由RTX-51 Tiny操作系统的内部循环任务切换操作而产生的。

## Slide 23: 20.4.2 RTX-51 Tiny的事件
RTX-51 Tiny中支持的事件包括信号SIGNAL、超时TIMEOUT和时间间隔INTERVAL。这些事件在os_wait函数中使用，下面分别介绍。
信号SIGNAL：主要用于多任务之间通信的位。在RTX-51 Tiny系统中，使用系统函数置位或者清除信号SIGNAL。一个任务在运行前可以使用os_wait函数来等待信号SIGNAL置位，如果信号SIGNAL未置位，则该任务将不执行，直到信号SIGNAL置位后才返回到READY状态，并可以被RTX-51 Tiny再次执行。
超时TIMEOUT：主要用于os_wait函数开始的时间延时，由定时器脉冲来确定持续时间。如果某个任务调用os_wait函数函数时带有TIMEOUT参数，则其将被挂起直到延时结束，接着将返回到READY状态并可以被再次运行。
时间间隔事件INTERVAL：主要用于os_wait函数开始的时间间隔，由定时器脉冲来确定间隔延时时间。这里需要指出的是，由于RTX-51的定时器是不复位的，因此事件INTERVAL将与一直处于运行状态的定时器一起工作，这与TIMEOUT不同。如果某个任务是在同步间隔内执行的，则其可以使用时间间隔事件INTERVAL。

## Slide 24: 20.4.3 RTX-51 Tiny的任务切换
RTX-51 Tiny的循环任务切换允许“准平行”地执行多个循环或者任务。所谓“准平行”，即各个任务并不是一直并行运行的，而是各自在一段预定的时间内运行。8051的CPU执行时间被RTX-51 Tiny划分为多个时间段，并为每个任务分配一个时间段。一个任务只能在其分配的时间段内执行，然后由RTX-51 Tiny内核切换到另一个任务执行。各个时间段的持续时间可以在系统的配置文件CONF_TNY.A51中设置，对应的变量为TIMESHARING。
另外，也可以通过os_wait函数来通知RTX-51 Tiny允许另外一个任务来执行，这样便不用等待一个任务的时间段结束。os_wait函数主要是将当前执行的任务挂起，以等待一个特定的事件发生，在等待过程中，便可以运行任何其他的任务。

## Slide 25: 20.5 RTX-51 Tiny的配置文件
在一般情况下，RTX-51 Tiny系统按照默认的参数设置来运行。但是，其系统定时器间隔以及TIMEOUT值等都可以重新配置。RTX-51 Tiny的参数配置文件为CONF_TNY.A51，在该配置文件中，用户可以进行自由配置的参数有如下几个。
RTX-51 Tiny所使用的系统时钟中断的寄存器组。
RTX-51 Tiny的系统定时器间隔。
RTX-51 Tiny用于循环切换的TIMEOUT值。
RTX-51 Tiny系统内部数据存储器的大小。
RTX-51 Tiny系统启动后自由堆栈的大小。

## Slide 26: 20.6 RTX-51 Tiny的要求及限定
RTX-51 Tiny为用户在8051系列单片机上运行实时多任务操作系统提供了便利，然而其对编译环境及硬件有特定的要求。另外，RTX-51 Tiny中的函数、指针和寄存器的选择同普通的单片机程序也有所区别，这些在使用时都要及时注意。

## Slide 27: 20.6.1 使用RTX-51 Tiny的要求
使用RTX-51 Tiny时，在编译环境和硬件系统方面的要求如下：
1．编译环境要求:在使用RTX-51 Tiny实时任务操作系统时，在计算机软件方面，需要以下支持：
C51编译器
DL51连接定位器
A51宏汇编器
2．硬件系统要求:一个RTX-51 Tiny系统的运行，需要对8051单片机进行合理的设置。RTX-51 Tiny支持多种存储器模式，存储器模式的选择仅影响应用程序目标文件的定位，可以在C51编译环境中进行设置。RTX-51 Tiny中的应用程序可以在外部存储器中存取，当然也可以在没有外部扩展数据存储器的单片机8051系统中运行。

## Slide 28: 20.6.2 RTX-51 Tiny的注意事项
除了上述要求外，在进行RTX-51 Tiny程序设计时，还需要注意以下一些事项：
1．任务定义
2．寄存器组选择
3．中断处理
4．再入函数
5．库函数的使用
6．多数据指针和算术处理器

## Slide 29: 20.7 RTX-51 FULL的系统函数及技术参数
在RTX-51 FULL中提供了对实时多任务操作系统更多的功能支持，下面主要介绍一下，RTX-51 FULL中的系统函数以及相关的技术参数。

## Slide 30: 20.7.1 RTX-51 FULL函数一览
RTX-51 Tiny中的系统函数在RTX-51 FULL中同样有，同时，RTX-51 FULL中还拥有一些特有的函数。常用的RTX-51 FULL的函数，如表所示。

## Slide 31: 20.7.2 RTX-51 的技术参数
RTX-51实时多任务操作系统运行于8051硬件平台，其根据51系列单片机的特点进行了特定的优化和限定。RTX-51 FULL和RTX-51 Tiny的技术参数要求，如表所示。

## Slide 32: 20.8 小结
本章详细介绍了运行于8051硬件平台的RTX-51实时多任务操作系统。RTX-51的程序不同于普通的单片机程序，这里对RTX-51的任务调度、系统函数、任务管理以及RTX-51 Tiny的配置进行了详细的阐述。熟练掌握和运用本章内容，可以简化负责的多任务单片机系统设计。