## Slide 1: 第26章 D/A转换实例
在实际的控制系统中，经常需要控制一些模拟信号，例如精确可调的电压电流输出、显示器亮度的调节以及激光二极管偏置电压等等。而一般的8051单片机外部总线接口为数字信号，无法直接产生需要的模拟信号。因此，需要将单片机的控制信号转换为期望的电压或电流等模拟信号。这便用到D/A转换器。D/A转换器提供了良好的数字接口，可以和单片机的并行I/O接口直接相连，由单片机来控制，使其输出要求的模拟量电压或模拟量电流等。本章主要介绍了D/A转换的原理，D/A转换器的类型以及技术参数。本章还介绍了一款性能优秀的电压型D/A转换器。最后通过一个实际应用的例子，D/A转换器的控制原理。

## Slide 2: 26.1 D/A转换概述
D/A（Digital/Analogue）转换也称为数/模转换，其进行的是数字量和模拟量之间的转换。一般来说，能够提供数字量转换为模拟量的器件，称为D/A转换器或数/模转换器。使用D/A转换技术可以利用成熟方便的数字处理技术，来产生和精确控制各种模拟量。
随着半导体工艺的发展，各种类型的D/A转换器层出不穷。这些D/A转换芯片在精度、转换速度、可靠性和方便性等方面都日趋成熟，并且其特有的数字接口可以很方便地和单片机相连，便于控制，从而很好地满足了各种测控系统的需求。这里首先介绍D/A转换以及D/A转换器的相关知识。

## Slide 3: 26.1.1 D/A转换原理
D/A转换的基本功能是，将一个数字量按照比例转换成模拟量（电压或者电流）。D/A转换所采用的基本方法是，将数字量转化成二进制数据，其每一位产生一个相应的电压或者电流，而这个电压或者电流的大小正比于相应的二进制位的权，最后将这些电压或者电流相加并输出。
由于一个数字量是由数字代码按位组合而成的，每一位数字代表一定的“权”，一个数字与对应的权相结合，就代表了一个具体的数值，把所有的数值相加，便得到该数的数字量。D/A转换器正是使用了这一点，其要求该数字量对应一个模拟量，则只需将各位数字量分别转换成相应的模拟量，然后将所有的模拟量相加，所得到的总和即是该数字量相对应的模拟量。

## Slide 4: 26.1.2 D/A转换器的类型
按照不同的用途及特性，D/A转换器有不同的类型。下面分别介绍。
1．按照输出模拟量的类型区分
2．按照数字量的位数区分
3．按照接口类型区分
4．按照内部是否集成锁存器区分

## Slide 5: 26.1.3 D/A转换器的技术参数
D/A转换器的技术参数很多，如分辨率、量程、转换建立时间等。下面分别介绍这些技术参数的具体含义。
1．分辨率
2．精度
3．标称满量程（NFS）
4．实际满量程（AFS）
5．转换建立时间
6．尖峰

## Slide 6: 26.2 高速D/A转换芯片AD558
市场上的D/A转换器有很多种型号，在选择时需要考虑其的精度、量程范围以及转换建立时间等参数，同时还要注意使用的方便性。这里介绍一款由美国ANALOG DEVICES公司推出的，具有高的转换速度以及简单方便的控制接口的电压输出型D/A转换器AD558。

## Slide 7: 26.2.1 AD558简介
AD558的引脚分配图，如图26.3所示。AD558的内部功能框图，如图26.4所示。AD558的主要性能指标如下：
8位并行数字量输入宽度；
两种电压的输出范围，分别为0~+10V和0~+2.56V；
相对精度±（1/2）LSB；
高速1µs输出转换建立时间；
单一电源供电，电源电压的范围+4.5V~+16.5V；
内部具有基准电压源，不用外接基准源；
内部集成有数据输入锁存器。
低功耗，75mW。

## Slide 8: 26.2.2 AD558电压输出模式
AD558提供了0~+10V和0~+2.56V两种模拟电压输出范围，供不同的场合使用。其输出范围的选择依赖于简单的外部接线方式，使用起来很方便。AD558无须外部调整便可以获得±1/2LSB精度的输出电压。下面分别介绍如何AD558的两种电压输出模式。
1．0V~+2.56V模拟电压输出
2．0V~+10V模拟电压输出

## Slide 9: 26.2.3 AD558的数据锁存
AD558是一款内部集成数据输入锁存器的D/A转换器，在数字-模拟量转换时可以将输入数据锁存，减少干扰，而且可以方便地将多个AD558连接到8位数据总线上。
AD558的数据锁存由片选信号和芯片使能信号来控制。AD558的控制逻辑功能图，如图所示。

## Slide 10: 26.3 光通信电压调制电路实例——电路部分
在实际的测控系统中，很多设备或器件需要输入模拟的电压或电流来进行控制。在光通信领域中，经常需要对信号的强度以及相位进行精确的控制。其中便用到光纤型相位调制器，可以通过改变输入的电压，从而使通过的光信号的相位得到改变。
下面将介绍如何使用D/A转换芯片来设计光纤型相位调制器的驱动电路，实现精确的调制电压输出。

## Slide 11: 26.3.1 相位调制的原理
相位调制在光通信领域中主要用于改变输出光的相位。目前比较多的是利用线性电光效应实现光的相位调制，其利用模拟电压在调制器中产生的电场来改变器件的折射率，从而达到改变光的相位的目的。
1．线性电光效应简介
2．光纤型相位调制器

## Slide 12: 26.3.2 电压调制系统
这里介绍一种常用的电压调制系统，系统的原理图，如图所示。系统采用重复频率为1MHz的脉冲激光器，即每隔1µs产生一个光脉冲。光脉冲在经过光纤相位调制器时被调制，并将调制后的光脉冲信号输出。

## Slide 13: 26.3.3 电路图
电压调制系统的电路图，如图所示。

## Slide 14: 26.4 光通信电压调制电路实例——程序部分
本例程序所实现的功能是，系统在上电的时候首先设置调制电压，即各个D/A转换芯片的输出电压，然后将扫描按键输入，根据按键输入来执行不同的调制输出模式。

## Slide 15: 26.4.1 系统状态编码
根据前面电路图中的接线方式，P1口控制了整个系统的运行模式。程序中采用状态转移的方式进行控制，P1口的控制状态的编码具有如下几种：
设置D/A转换器1，二进制编码为1011 1110B，相应的十六进制编码为BEH；
设置D/A转换器2，二进制编码为1011 1101B，相应的十六进制编码为BDH；
设置D/A转换器3，二进制编码为1011 1011B，相应的十六进制编码为BBH；
调制电压1输出，二进制编码为1111 0111B，相应的十六进制编码为F7H；
调制电压2输出，二进制编码为1110 1111B，相应的十六进制编码为EFH；
调制电压3输出，二进制编码为1101 1111B，相应的十六进制编码为DFH；
无调制输出，二进制编码为1011 1111B，相应的十六进制编码为BFH。

## Slide 16: 26.4.2 建立项目
这里采用Keil C51语言编写程序。首先建立项目，操作步骤如下：

## Slide 17: 26.4.3 主程序
主程序的流程图，如图所示。

## Slide 18: 26.4.4 无调制模式函数
无调制模式函数ModeFun0中控制模拟开关输出0电压，并通过_nop_()来实现特定的延时用于保持输出。该函数的示例代码如下：
void ModeFun0(void)
{
int i;
P1=0xBF; //调制电压0输出
_nop_(); //延时
P1=0xBF;
for (i=0;i<4;i++) //延时
{
_nop_();
}
}

## Slide 19: 26.4.5 调制模式1函数
调制模式1函数ModeFun1中控制模拟开关输出2.1V电压，并通过_nop_()来实现特定的延时用于保持输出。该函数的示例代码如下：
void ModeFun1(void)
{
int i;
P1=0xF7; //选通调制电压1输出
_nop_(); //保持输出
P1=0xBF; //无参数设置，无调制
for (i=0;i<4;i++) //保持输出
{
_nop_();
}
}

## Slide 20: 26.4.6 调制模式2函数
调制模式2函数ModeFun2中控制模拟开关输出4.2V电压，并通过_nop_()来实现特定的延时用于保持输出。该函数的示例代码如下：
void ModeFun2(void)
{
int i;
P1=0xEF; //选通调制电压2输出
_nop_();
P1=0xBF;
for (i=0;i<4;i++)
{
_nop_();
}
}

## Slide 21: 26.4.7 调制模式3函数
调制模式3函数ModeFun3中控制模拟开关输出6.3V电压，并通过_nop_()来实现特定的延时用于保持输出。该函数的示例代码如下：
void ModeFun3(void)
{
int i;
P1=0xDF; //选通调制电压3输出
_nop_();
P1=0xBF;
for (i=0;i<4;i++)
{
_nop_();
}
}

## Slide 22: 26.4.8 调制模式4函数
调制模式4函数ModeFun4为阶梯波调制模式，这里分别调用ModeFun0()、ModeFun1()、ModeFun2()和ModeFun3()函数，来依次输出调制电压0、调制电压1、调制电压2和调制电压3。该函数的示例代码如下：
void ModeFun4(void)
{
ModeFun0(); //调制电压0输出
ModeFun1(); //调制电压1输出
ModeFun2(); //调制电压2输出
ModeFun3(); //调制电压3输出
}

## Slide 23: 26.5 光通信电压调制电路实例——仿真部分
对于上面的程序，在实际进行硬件电路设计前可以进行程序的仿真，以保证程序运行的正确性。

## Slide 24: 26.5.1 程序仿真
在程序编译通过后，便可以进行程序仿真。在Keil μVision3中，通过模拟按键输入来仿真不同调制模式的执行，通过观察各个引脚电平的变化，便可以判断程序执行的正确性。仿真的操作步骤如下。
（1）首先，选择“Debug”→“Start/Stop Debug Session”命令，进入仿真调试模式。
（2）选择“Peripherals”→“I/O-Ports”→“Port 0”命令，打开并行端口P0的仿真窗口。以同样的操作可以打开并行端口P1和并行端口P2。
（3）在程序代码窗口，按F10键逐条执行程序，观察并行端口的电平是否按规定的时序进行变化。
（4）在P2端口的仿真窗口中，将P2.1引脚置为低电平，仿真按键2按下，即选择调制模式2，用半波电压进行调制。
（5）按F10键执行程序，在if语句中，可以看到程序执行进入第二个分支，执行ModeFun2()函数。从中可以看出在调制模式2下，端口输出是否正确。

## Slide 25: 26.5.2 运行效果
在这个电路中，采用D/A转换芯片AD558实现了对要求的模拟调制电压信号的输出。通过实际测试对光脉冲进行调制，取得了很好的效果。电路实际的调制电压输出，可以在示波器上看到，如图所示。其中显示了在调制模式4下，电路输出的阶梯电压调制的情形。从图中可以看出该电路系统的输出完全符合要求，具有很高的波形质量。

## Slide 26: 26.6 小结
本章首先详细介绍了D/A转换器的基本知识，包括D/A转换器的原理、D/A转换器的类型及技术参数，然后介绍了一个高速易使用的D/A转换芯片AD558。最后通过一个具体的实例，介绍了如何采用AD558在光通信领域中完成对光信号的相位的精确调制。D/A转换器在测控领域有着广泛的应用，扩展了8051单片机处理模拟信号的能力，是现代电子设计中不可缺少的一部分。