## Slide 1: 第18章 51系列单片机中断系统及其程序设计
在一般情况下，单片机程序是按照先后顺序执行代码的。有的时候，为了优先处理特定的任务，需要打断主程序的运行。这便需要单片机具有处理中断的能力。当微处理器的CPU正在执行程序的过程中，如果外部硬件或者内部组件有紧急的请求，此时中断系统可以将当前的程序暂停，优先处理中断请求。当中断请求处理完毕的时候，再返回来继续执行主程序。
中断系统是计算机或者单片机的重要功能部件，有了中断系统，便可以使微处理器具备对外部的异步事件进行处理的能力。51系列单片机具有5个中断源，两级中断优先级，具有完善的指令控制能力。使用单片机的中断系统可以很方便地完成各种外部硬件响应的操作。

## Slide 2: 18.1 中断系统概述
中断系统是现代的微处理器都具备的，不只是51系列单片机所特有的。不同的微处理器对中断系统支持的程度不同。中断其实是现实世界的一种反映。例如，某人正在看书，另外烧水的水壶开了，这个人便要去将水壶放好，等倒完水后再回来看书。这个过程便是“执行主程序（看书）—中断（水壶开，倒水）—中断返回（继续看书）”的过程。

## Slide 3: 18.1.1 什么是中断
微处理器引入中断后，便形成了其特有的概念，主要有如下几个。
中断源：能够产生中断请求的硬件或软件资源称为中断源；
主程序：中断发生前正在执行的程序代码称为主程序；
断点：中断发生时，主程序被断开的程序代码位置称为断点；
中断系统：在微处理器中，能够实现中断响应、中断处理和中断返回的功能部件称为中断系统。
利用这些基本概念来描述中断及其处理过程，即微处理器执行主程序，此时如果某个中断源产生中断请求，并发送给中断系统。中断系统响应该中断请求，并在断点处中断主程序的执行转而执行中断服务例程。当中断服务结束后，中断系统返回主程序的断点处，继续执行向下主程序。

## Slide 4: 18.1.2 中断的用途
在实际的测控应用系统中，中断的使用主要体现在如下几个方面。
1．实时信号处理
微处理器CPU对外部信号的检测可以采用查询和中断两种方式。其中查询方式是在主程序执行的过程中，按照一定的时间间隔循环扫描端口，根据端口电平的改变从而获知外部的事件的发生。由于扫描端口是有一定时间间隔的，因此有可能会错过对事件的响应。
2．系统故障处理
在系统运行过程中，如果遇到电源突变、计算溢出等，则可能导致无法预测的硬件及软件方面的故障。使用以往的方法，需要关闭整个系统，然后进行故障处理。此时有些系统执行过程中的参数便无法保存，有可能导致不可挽救的损失。

## Slide 5: 18.1.3 中断需要解决的问题
一个完整的中断系统需要合理处理中断识别、中断响应、中断优先级以及中断嵌套等。下面分别进行介绍。
1．中断识别:中断识别是指微处理器对各个中断的区分。一个微处理器往往不止支持一个中断，例如，8051单片机支持5个中断源，而AT89S52则支持多达8个中断源。这些中断需要对应不同的中断服务程序，因此，中断系统必须能够对各个不同的中断源进行区分。
2．中断响应及返回:中断响应是中断发生后所需要处理的工作。而中断返回则是中断处理结束后所需要处理的工作。
3．中断优先级及中断嵌套:微处理器的中断系统一般都支持多个中断源，此时经常遇到有两个中断同时提出请求，以及在一个中断得到请求并进行处理的进程中，另外一个中断请求随之发生并需要得到处理的情况。为了有效地解决这两个问题，在微处理器的中断系统中提出了中断优先级的概念。

## Slide 6: 18.2 51系列单片机的中断类型
微处理器一般都支持多个中断源，通常按照中断源的不同，大致可以分为三类：外部中断源、定时中断源和串行中断源。以8051单片机为例，其共有5个中断源，包括2个外部中断源、2个定时中断源和1个串行中断源。下面分别介绍这三类中断源。

## Slide 7: 18.2.1 外部中断源
外部中断源是由外部硬件电路产生的中断。外部中断源一般采用两种触发方式：沿触发方式（上升沿或下降沿有效）和电平触发方式（高电平或低电平有效）。下面分别进行介绍：
对于沿触发方式，在微处理器的时钟周期内如果检测到有效的电平变化信号（上升沿或下降沿），则即认为产生中断请求，CPU开始执行相应的中断服务程序。
对于电平触发方式，在微处理器的时钟周期内如果检测到有效的电平信号（高电平或低电平），即认为产生中断请求，CPU开始执行相应的中断服务程序。

## Slide 8: 18.2.2 定时中断源
定时中断源是由微处理器内部集成的定时器/计数器产生的中断。其以定时器/计数器的溢出信号作为中断请求，当溢出发生的时候，CPU响应中断请求并开始执行相应的中断服务程序。
51系列单片机内部集成了2个定时器/计数器，分别提供了2个定时中断源：TF0和TF1。分别介绍如下：
TF0（TCON.5）为定时器/计数器T0的溢出中断请求。在程序运行时，如果定时器/计数器T0产生溢出，将标志位TF0置位，请求中断，中断系统将进入中断处理。
TF1（TCON.7）为定时器/计数器T1的溢出中断请求。在程序运行时，如果定时器/计数器T1产生溢出，将标志位TF1置位，请求中断，中断系统将进入中断处理。

## Slide 9: 18.2.3 串行中断源
串行中断源是微处理器在进行串行通信的时候，每个数据发送或接收完毕产生的中断请求。其来自于微处理器的内部。CPU响应这个中断请求后，可以再次发送串行数据或者读入接收到的串行数据。
51系列单片机的片内串口接口提供了发送中断源TI和接收中断源RI。当进行串行数据传输的时候，如果发送或接收串行数据完成的时候，硬件将置标志位TI或RI，请求中断，中断系统将进入中断处理。
51系列单片机中断源的识别和响应是通过中断入口地址，即中断矢量来实现的。当某个中断发生的时候，首先CPU响应中断，将中断源的入口地址装载到程序计数器PC中，中断服务程序便是从该地址开始执行的。当中断服务程序执行完毕后，将返回原来的断点。

## Slide 10: 18.3 51系列单片机的中断系统
51系列单片机在硬件上提供了5个中断源支持，在软件上可以使用控制寄存器来进行控制，为用户提供了十分方便的操作接口。下面分别介绍中断请求、中断允许以及中断优先级的标志及访问。

## Slide 11: 18.3.1 中断请求标志及其访问
中断请求标志用于中断发生时，向CPU提出请求。51系列单片机的5个中断请求，分别对应一个中断请求标志位。其中特殊功能寄存器TCON控制外部中断和定时器溢出中断，特殊功能寄存器SCON控制串行接口中断。下面分别进行介绍。
1．TCON的中断标志
2．SCON的中断标志
控制寄存器SCON的位定义格式，如图所示。控制寄存器SCON的字节地址98H，其中的每一位都是可以进行位寻址的，位地址为98H～9FH。下面分别介绍各位的定义。

## Slide 12: 18.3.2 中断允许标志及其访问
中断允许标志用于允许或者禁止相应的中断请求。对于51系列单片机的5个中断请求，分别对应一个中断允许或禁止标志位，其均由一个中断允许控制寄存器IE控制。
中断允许控制寄存器IE的位定义格式，如图所示。其字节地址为A8H，可以位寻址。下面分别介绍各位的定义。

## Slide 13: 18.3.3 中断优先级标志及其访问
中断优先级标志用于设置中断的优先等级。对于51系列单片机支持两级中断优先级，其5个中断请求，分别对应一个中断优先级标志位，由寄存器IP来控制。
中断优先级控制寄存器IP各位的定义，如图所示。其字节地址为B8H，可以位寻址。下面分别介绍各位的定义。

## Slide 14: 18.4 中断的处理过程
51系列单片机对中断的处理分为3步：中断响应，中断处理和中断返回。下面分别介绍这三个过程。

## Slide 15: 18.4.1 中断的响应
中断的响应是指在单片机主程序运行过程中，如果遇到中断请求，在满足中断响应条件的情况下，CPU对该中断做出的响应。在实际的中断处理时，需要注意如下3个方面的问题：中断响应的条件、中断响应的过程和中断响应的时间，下面分别进行介绍。
1．中断响应的条件
2．中断的响应过程
3．中断的响应时间

## Slide 16: 18.4.2 中断的处理
单片机CPU对中断处理的流程图，如图所示。从图中可以看出，单片机CPU对中断处理的过程可以分为两类，一个是硬件自动完成的部分，另一个是软件处理的部分。这里主要介绍的中断处理是指中断的软件处理过程。

## Slide 17: 18.4.3 中断的返回
中断的返回是指中断服务例程结束后，返回主程序的过程。在51系列单片机中，中断服务程序的返回比较简单，直接在中断服务程序最后面加上一个中断返回指令RETI即可。中断返回指令RETI执行时，主要完成如下两个方面的工作：
将主程序的断点地址送回程序计数器PC中。
通知中断系统已将当前中断处理完毕，清除优先级状态触发器。

## Slide 18: 18.4.4 中断请求的撤离
中断请求的撤离主要的目的是，保证对于一次中断信号只执行一次中断响应。CPU响应中断后，需要及时将中断请求标志TCON或SCON中的标志位清除，否则将引起一个中断信号触发多次中断响应。
51系列单片机可以采用两种方式解决中断请求的撤离，分别介绍如下：
硬件自动清除中断标志。对于外部中断0、外部中断1、定时器/计数器T0和T1来说，在CPU正确响应中断后，将自动清除该中断请求的标志位，无需软件处理。
软件清除中断标志。对于串行接口的中断请求，当CPU正确响应中断后，硬件不会自动清除中断标志位TI或RI，因此需要在中断服务程序中用软件来人工清除。

## Slide 19: 18.5 中断源的程序设计
前面介绍了51系列单片机中的各个中断源及其程序设计。下面将分别介绍在程序设计中如何实现中断的响应以及处理。

## Slide 20: 18.5.1 外部中断源的程序设计
51系列单片机提供了2个外部中断源，（P3.2引脚）和（P3.3引脚），分别对应外部中断0请求和外部中断1请求。这里举例讲解外部中断的程序设计。假设要使外部中断发生的时候，P1端口和P2端口的电平分别反向。

## Slide 21: 18.5.2 定时中断源的程序设计
51系列单片机内部集成了2个定时器/计数器，分别提供了2个定时中断源：TF0和TF1。这里举例讲解定时中断的程序设计。假设单片机外接6MHz晶振，这里采用定时器T0，采用模式0使定时器产生1ms的定时，并在P1端口输出周期为2ms的方波。
（1）按照前面章节，计算单片机的机器周期为12÷6MHz=2×10-6s=2µs。
（2）计算定时器初值X，则（213-X）×2×10-6=1×10-3。
（3）求得X=7692=1E0CH。
（4）根据13位定时器的结构特性，定时器T0的初值应该设置为TH0=0F0H，TL0=0CH。

## Slide 22: 18.5.3 串行中断源的程序设计
51系列单片机的片内串口接口提供了发送中断源TI和接收中断源RI。这里举例讲解定时中断的程序设计。假设使用串行口的发送中断源TI来发送数据。如果采用汇编语句进行程序设计，其程序示例如下：
ORG 0000H
AJMP MAIN ;转向主程序
ORG 0023H
AJMP SISR ;转向中断服务例程
ORG 0200H
MAIN: MOV SCON,#00H ;初始化串行口模式0
SETB ES ;开启串行中断
MOV A,#68H ;将数据68H送入累加器A
MOV SBUF,A ;输出数据到SBUF，启动串行输出
HERE: SJMP HERE
SISR: CLR TI ;清TI，准备下一次数据发送
RETI
END

## Slide 23: 18.6 外部中断源的扩展
51系列单片机提供了2个外部中断源，对于很多的测控系统，有时外部有很多中断源需要处理，这样外部中断源显然不够用。因此需要进行外部中断源的扩展，从而实现对多个外部中断的响应处理能力。
可以使用定时器/计数器扩展和查询方式扩展两种方法，下面分别进行介绍。

## Slide 24: 18.6.1 定时器/计数器扩展外部中断源
定时器/计数器扩展外部中断源的原理是：当定时器/计数器的计数值达到最大值后，再有一个计数信号输入，便将引发溢出中断。
在实际应用中，将定时器/计数器的初值赋为计数最大值，然后再将定时器/计数器的输入端作为外部中断源的输入端，当外部中断产生的时候，将给定时器/计数器一个计数信号，导致中断响应。
由于定时器/计数器有多种工作模式，对于不同的工作模式有不同的处理方法，主要有以下两种处理方式。
1．定时器/计数器模式2扩展
2．其他模式扩展

## Slide 25: 18.6.2 查询方式扩展外部中断源
查询方式扩展外部中断源的示意图，如图18.10所示。使用查询方式扩展外部中断源，可以获得较多的外部中断源输入。
图中通过来扩展了8个外部中断源INT10~INT17。这8个中断的有效信号为高电平，通过OC非门连接到端口，外部中断信号同时也分别接到单片机的P1端口。
当某个外部扩展中断发生的时候，输出高电平的有效信号，经反向后转换成为低电平的有效信号输入端口。此时端口出现负跳变，引发中断。此时，CPU响应中断，并开始扫描P1端口的电平，以确定哪一个中断提出申请。

## Slide 26: 18.7 小结
本章详细讲述了中断系统的基本概述，并重点介绍了51系列单片机的中断类型以及中断的各种控制标准位。接着讲述了51系列单片机对中断的处理过程，并通过实例详细讲述了各种中断源的编程方式。最后还介绍了外部中断源的扩展方式及其程序设计。中断是51系列单片机重要的系统资源，合理使用中断系统，可以减轻CPU的负担，简化程序设计，实现对外部信号的实时处理。因此，熟练掌握本章内容是学习51系列单片机的基础。