## Slide 1: 第38章 单片机智能锂电池充电管理
随着微电子技术的发展，各种小型化的便携式设备日益增多，例如手机、数码相机、笔记本等。为了能够更加有效地使用这些电子产品，可充电电池得到快速发展。常见的可充电电池包括镍氢电池、镍镉电池、锂电池和聚合物电池等。其中，锂电池以其高的能量密度、无记忆性和使用寿命长等优点得到广泛的应用。目前绝大部分的手机、数码相机等均使用锂电池。
锂电池对充电器的要求比较高，为了有效地控制锂电池的充电，需要能够对其充电过程进行密切的监控。目前，一般使用单片机配合一定的充电管理芯片来实现锂电池充电的智能管理。本章将主要介绍锂电池以及锂电池智能充电器，并通过一款高性能的锂电池充电管理芯片，来介绍如何实现充电的智能化。

## Slide 2: 38.1 锂电池及其充电概述
锂离子电池以其特有的性能优势已在便携式电器如笔记本、数码相机、摄像机、手机中得到普遍应用。这里首先介绍锂电池及其智能充电的要求。

## Slide 3: 38.1.1 锂电池概述
锂电池和锂离子电池是20世纪开发成功的新型高能电池。其是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池的正极可以采用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。
最早出现的锂电池来自于发明家爱迪生。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得锂金属的加工、保存、使用，对环境要求非常高。所以，锂电池长期没有得到应用。1992年Sony成功开发锂离子电池。它的实用化，使人们的手机、笔记本电脑等便携式电子设备重量和体积大大减小，使用时间大大延长。由于锂离子电池中不含有重金属铬，与镍铬电池相比，大大减少了对环境的污染。

## Slide 4: 38.1.2 锂电池充电概述
锂电池对充电器的要求比较高，为了保护电池和最大化地延长使用寿命，在充电时需要注意如下事项：
对锂电池需要进行热保护，防止发热太大而损害锂电池。
锂电池充电需要严格控制充电电压和充电电流。
为了有效利用电池容量，需将锂电池充电至最大电压。
防止过压充电，过压充电对锂电池有损害，严重影响电池寿命。
充电结束后应及时关断电源。

## Slide 5: 38.2 智能充电管理芯片MAX1898
锂电池智能充电的核心是使用合适的充电管理芯片。目前市场上存在大量的电池充电芯片，它们可直接用于进行充电器的设计。在选择具体的电池充电芯片时，需要注意如下几点：
可充电池的数目，有的充电管理芯片可以对多节锂电池进行充电，有的则只可以对1节锂电池进行充电。
充电电压和电流值，充电电流的大小决定了充电的时间，而充电电压不应超过锂电池所规定的充电电压。
充电方式：充电过程是快充、慢充还是可控充电过程。
这里介绍一款个高性能的锂电池充电管理芯片MAX1898，其可以对单节锂电池进行充电管理。

## Slide 6: 38.2.1 智能充电管理芯片MAX1898概述
MAX1898是MAXIM公司生产的线性锂电池充电器，可用于手机、PDA和数码相机等单节锂电池供电的便携式系统中。MAX1898外部配合一个PNP或PMOS晶体管，便可以构成一个完整的单节锂电池充电电路。MAX1898为锂电池提供了精确的恒流和恒压充电，充电电压的精度为±0.75%，这样可以大大提高电池性能并延长电池的使用时间。MAX1898的充电电流和充电时间可由用户设定，其采用内部检流。MAX1898为用户提供了全面的充电显示，包括充电状态的输出指示、输入电源是否与充电器连接的输出指示和充电电流指示。除此之外，MAX1898还具有可选的充电终止安全定时器、输入关断控制、充电周期重启和低电流预充功能。

## Slide 7: 38.2.2 MAX1898充电工作原理
智能充电管理芯片MAX1898内部集成了输入电压检测器、输入电流调节器、充电电流检测器、定时器、温度传感器和状态控制器。其中，各部分的功能介绍如下：
输入电压检测器可以检测输入电源是否与充电器连接。
输入电流调节器用于限制电源的总输入电流，包括系统负载电流与充电电流。
充电电流监测器用于检测充电电流。
定时器用来设定最大充电时间。
温度传感器用来监测温度变化，具有温度保护功能。
状态控制器用来指示充电状态。

## Slide 8: 38.3 单片机智能控制锂电池充电实例
随着锂电池的普及，常用的手机、数码相机等均采用锂电池及其充电器。本章将通过一个典型实例，介绍如何使用51系列单片机来设计锂电池的智能充电器。该充电器具有预充、充电保护、自动断电和充电状态提示功能。

## Slide 9: 38.3.1 电路图
这里采用AT89S52单片机来控制MAX1898，从而实现单节锂电池的智能充电。系统电路图，如图所示。

## Slide 10: 38.3.2 智能充电器的功能
这里所设计的智能充电器，需要完成预充、快冲、满充、断电和报警等功能。这些功能主要依靠智能充电管理芯片MAX1898和单片机AT89S52来共同实现，下面分别进行介绍。
预充
快充
满充
断电
报警

## Slide 11: 38.3.3 建立项目
首先在Keil μVison3集成开发环境中建立项目，具体操作步骤如下：

## Slide 12: 38.3.4 程序设计
这里通过单片机AT89S52来控制MAX1898，从而实现智能充电管理。主函数中，首先初始化定时器/计数器和外部中断。外部中断0由MAX1898的引脚触发，在其服务程序中启动定时器。定时器/计数器0的中断例程，用来判断充电是否结束。当充电结束时，切断MAX1898的输入电源，并触发蜂鸣器报警。

## Slide 13: 38.4 小结
本章首先介绍了广泛使用的锂电池，以及锂电池的充电要求。接着介绍了MAXIM公司的一款高性能的智能充电管理芯片MAX1898，包括MAX1898引脚功能及其充电工作原理。最后，本章通过一个具体的实例，介绍了如何使用51系列单片机控制MAX1898来实现单节锂电池的智能充电过程。锂电池及其充电器广泛应用于生活中，因此，熟练掌握本章内容具有极大的实际意义。