## Slide 1: 第30章 实时时钟芯片应用
对于一些测控系统或者手持式设备，经常需要显示以及设定时间。目前，市场上有多种实时时钟芯片提供了这类功能。这种可编程的实时时钟芯片内置了可编程的日历时钟以及一定的RAM存储器，用于设定以及保存时间。另外，实时时钟芯片一般内置闰年补偿系统，计时很准确。其采用备份电池供电，在系统断电时仍可以工作。实时时钟芯片的这些优点，使得其广泛应用于需要时间显示的场合。本章详细介绍了美国DALLAS公司推出实时时钟芯片DS1302的功能、控制指令以及时间的操作。本章通过一个具体的实例，讲解了如何使用51系列单片机来读写实时时钟芯片DS1302。

## Slide 2: 30.1 实时时钟芯片DS1302概述
DS1302是美国DALLAS公司推出的一款实时时钟芯片。其采用3线串行接口，芯片内部集成了可编程日历时钟和31个字节的静态RAM。DS1302的日历时钟可自动进行闰年补偿。DS1302芯片自身还具有对备份电池进行涓流充电功能，可有效长备份电池的使用寿命。
实时时钟芯片DS1302以其计时准确、接口简单、使用方便、工作电压范围宽和低功耗等优点，得到了广泛的应用。

## Slide 3: 30.1.1 实时时钟芯片DS1302概述
实时时钟芯片DS1302引脚排列，如图所示。其中各个引脚功能如下所述。

## Slide 4: 30.1.2 实时时钟芯片DS1302命令字节
实时时钟芯片DS1302为从器件，由外部微处理器来控制数据传输。每次传送时由8051向DS1302写入一个命令字节开始，后面是数据字节。

## Slide 5: 30.1.3 实时时钟芯片DS1302数据格式
实时时钟芯片DS1302数据格式分为RAM和时钟两种操作，下面分别进行介绍。

## Slide 6: 30.1.4 实时时钟芯片DS1302数据传输方式
实时时钟芯片DS1302与外部微处理器之间通过IO引脚和SCLK引脚传送同步串行数据。其中，SCLK为串行通信时的位同步时钟，一个SCLK脉冲传送一位数据。DS1302在每次数据传送时以字节为单位，先发送低位，再发送高位，因此传送一个字节需要8个SCLK脉冲。
DS1302的数据传输可采用单字节或多字节突发方式进行。下面分别进行介绍。

## Slide 7: 30.2 单片机读写实时时钟芯片实例
实时时钟芯片DS1302采用串行接口，只需3根引脚便可以完成操作，其使用非常方便。这里采用AT89S52单片机作为外部微处理器，来对DS1302进行控制。当然也可以选择其它兼容的8051单片机。

## Slide 8: 30.2.1 电路图
这里给出单片机AT89S52读写实时时钟芯片DS1302的电路图，如图所示。

## Slide 9: 30.2.2 建立项目
这里采用Keil C51语言编写AT89S52上的程序，来实现对DS1302的控制。首先在Keil μVison3集成开发环境中建立项目，具体操作步骤如下：

## Slide 10: 30.2.3 主程序
本例的程序功能是首先初始化DS1302，然后通过输入不同的字符来分别执行初始化、时钟操作和RAM操作。分别介绍如下：
输入字符c或者C，进入时钟操作。此时可以选择显示时间（输入字符d或者D）或者写时钟（输入字符w或者W）；
输入字符i或者I，进入初始化操作。此时可以详细设置时间和日期等；
输入字符r或者R，进入RAM操作。此时可以选择单字节写RAM（输入字符b或者B）、多字节写RAM（输入字符w或者W）或者多字节读RAM（输入字符r或者R）。

## Slide 11: 30.2.4 复位函数
复位函数ResetDS1302()实现对实时时钟芯片DS1302的硬件复位操作。程序中使用RSTB引脚来进行复位操作，其程序代码示例如下：
void ResetDS1302()
{
SCLK = 0;
RSTB = 0;
RSTB = 1;
}

## Slide 12: 30.2.5 字节读取函数
字节读取函数ReadByteDS1302()用于读取DS1302的内部数据。该函数中，在SCLK引脚时钟下，通过IO引脚逐位读取8位的字节数据，并通过return语句返回。

## Slide 13: 30.2.6 字节写入函数
字节写入函数WriteByteDS1302用于向DS1302写入寄存器地址或者数据。该函数中，在SCLK引脚时钟下，通过IO引脚逐位写入8位的字节数据。其程序代码示例如下：
void WriteByteDS1302(uchar W_Byte)
{
uchar i;
for(i = 0; i < 8; ++i) //循环逐位写入
{
I_O = 0;
if(W_Byte & 0x01) I_O = 1;
SCLK = 0; //时钟操作
SCLK = 1;
W_Byte >>= 1; //移位
}
}

## Slide 14: 30.2.7 初始化函数
初始化函数InitDS1302()用于对DS1302的时钟寄存器进行初始化操作。该函数中，分别输入需要设置的年、月、星期、日、小时、分钟和秒的数值，然后调用ResetDS1302()函数复位DS1302，并允许涓流充电，最后以多字节突发方式写入时钟数据。

## Slide 15: 30.2.8 时钟字节写入函数
时钟字节写入函数WriteClkByte()用于对时钟寄存器执行写操作。该函数中，首先获取时钟寄存器地址以及时钟数据，然后分别调用WriteByteDS1302()函数来执行写寄存器地址和写数据操作。

## Slide 16: 30.2.9 RAM字节写入函数
RAM字节写入函数WriteRamByte()用于对DS1302的片内RAM执行写操作。该函数中，首先获取RAM地址以及时钟RAM数据，然后分别调用WriteByteDS1302()函数来执行写寄存器地址和写数据操作。

## Slide 17: 30.2.10 时钟寄存器内容显示函数
时钟寄存器内容显示函数Display(uchar loop)用于读取并显示DS1302内部时钟寄存器中的数据。该函数中，首先复位DS1302，然后采用多字节突发方式读取时钟寄存器中的数据，然后每秒显示一次结果。

## Slide 18: 30.2.11 多字节突发方式读取RAM函数
多字节突发方式读取RAM函数BurstReadRAM()用于读取DS1302内部RAM的数据。该函数中，首先以多字节突发方式来读取DS1302的片内RAM，并将数据保存在数组中，接着将各个数据输出显示。

## Slide 19: 30.2.12 多字节突发方式写入RAM函数
多字节突发方式写入RAM函数BurstWriteRAM()用于对DS1302的片内RAM执行写操作。该函数中，首先获取RAM数据，然后采用多字节突发方式来写入RAM数据。

## Slide 20: 30.3 小结
本章详细介绍了实时时钟芯片DS1302的命令字节和数据格式，并介绍了两种数据传输方式：单字节传输方式和多字节突发传输方式。本章通过一个具体的实例，讲解了如何使用8051单片机来实现对DS1302的控制，在该实例中分别采用了单字节传输方式和多字节传输方式来对DS1302的时钟寄存器以及RAM进行操作。实时时钟常用于需要时间设定和显示的场合，在单片机应用系统中很常见，熟练掌握本章可以轻松实现单片机的时钟显示扩展。