## Slide 1: 第16章 51系列单片机的指令系统
单片机的指令系统是指单片机CPU所能执行的所有指令的集合。其中单片机的指令是执行特定功能的操作命令。单片机使用这些指令，可以实现外部数据信息的读取，内部CPU的算法和流程处理，以及对外部接口设备进行控制等。
本章将要介绍51系列单片机指令系统，首先介绍指令的7种寻址方式，即寄存器寻址、寄存器间接寻址、直接寻址、立即寻址、变址寻址、相对寻址和位寻址。对应于每个寻址方式，均给出了在实际单片机程序中的应用示例。接下来着重介绍指令系统中的各类指令，包括数据传送类指令、算术运算类指令、逻辑运算与移位类指令、控制转移类指令、位操作指令和空操作指令，并详细分析各类指令的格式、功能、使用方法及注意事项，并给出了实际的编程示例。

## Slide 2: 16.1 指令系统简介
单片机的性能主要体现在两个方面：单片机的硬件资源和单片机的指令系统。硬件资源指的是并行端口的数量、中断的类型和数量、是否自带A/D或D/A、是否带有I2C总线等等。而单片机的指令系统则主要是单片机CPU所能完成的操作，以及指令的执行周期等。
不同类型的单片机，其指令系统一般是不一样的，各个厂商有各自的定义。但为了兼容性的考虑，对于51系列的单片机，其指令集基本一致。因此，熟悉了其的指令系统，对51系列的任何单片机都可以很容易操作。

## Slide 3: 16.1.1 指令格式
单片机的指令格式是指令的表示方法。一条指令通常由两部分组成：操作码和操作数。其中操作码规定指令执行什么操作，即指令的助记符；而操作数是操作的对象。操作数可以是一个具体的数据，也可以是存储数据的地址或者寄存器。指令的基本格式如下：

## Slide 4: 16.1.2 指令符号
指令符合是为了介绍51系列单片机指令系统的方便，而采用的一些符号。这些符号主要用于说明寄存器、地址、或数据等。本书所采用的指令符号如下。
Rn：其中n=0～7，为当前选中的工作寄存器组中的寄存器R0～R7之一；
Ri：其中i= 0、1，为当前选中的工作寄存器组中可作为地址指针的寄存器R0或R1；
#data：8位立即数，其中#为立即数的标识符，例如#45H；
#data16：16位立即数，例如#1234H；
direct：直接寻址符号。指单片机内部RAM的8位地址，既可以是内部RAM的低128个单元地址，也可以是特殊功能寄存器的单元地址或符号；
addr11：11位二进制地址码。提供0~10共11位地址，而高5位地址码不变，可寻址2KB地址空间的任何单元，只限于在ACALL和AJMP指令中使用；
addr16：16位二进制地址。提供16位二进制地址，可寻址64KB地址空间的任何单元，只限于在LCALL和LJMP指令中使用；
rel：带符号的8位二进制码偏移量符号，一般以二进制补码形式表示。在相对转移指令中使用；
bit：表示直接为寻址的内部RAM或可位寻址区的特殊功能寄存器的位地址；
@：在间接寻址方式中，表示间址寄存器的前缀标志；
C：进位标志位，或布尔位处理的累加器，称之为位累加器；
/：一般在位地址的前面，用于表示对该位先求反再参与操作，操作完成后不影响该位的值；
（X）：表示由X指定的地址单元或寄存器中的内容；
（（x））：由X寄存器的内容作为地址的存储单元的内容；
$：本条指令的起始地址；
←：指令操作流程符，表示将箭头右边的内容送到箭头左边的单元中。

## Slide 5: 16.2 寻址方式
寻址方式是单片机CPU在规定的寻址空间能快速获得操作数的方式。通过它，单片机可以快速、灵活地寻址操作数。操作数是指令系统的一个重要的组成部分，它指出了指令运算或操作中的数据或者数据所在单元的地址。
寻址方式越丰富，可以为单片机程序设计提供更多方便，在某些时候可以提高程序的执行速度。但随着指令的增多，指令系统也就越复杂，也会给程序的学习和编写带来不便。
本书将讲解7种寻址方式：立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址和位寻址。

## Slide 6: 16.2.1 立即寻址
立即寻址是通过立即数来访问操作数的。其中，立即数是寻址指令中直接出现的数据。一般来说立即数前面都有标识符“#”，以便于和直接寻址指令中的直接地址相区别。
立即寻址的立即数可以表示为十六进制、十进制、八进制以及二进制，分别在立即数结尾用字符H、D、O和B来区别。一般情况下，十进制表示的立即数末尾的字符D可以省略。立即寻址示例如下：
MOV A, #21H

## Slide 7: 16.2.2 直接寻址
直接寻址方式是在指令中直接给出操作数的单元地址的寻址方式。此时，指令的操作数部分是操作数所存放的物理地址，而不是实际的数值。
利用直接寻址方式，可寻址如下两类存储空间：
单片机片内RAM低128个字节单元，在指令中直接地址以单元地址形式给出。单片机片内低128字节的地址为00H~7FH。这样，在这128位地址的直接寻址方式中，00H代表第0位，01H代表第1位，依次类推；
特殊功能寄存器。对于特殊功能寄存器，其直接地址还可以用特殊功能寄存器的符号名称来表示。

## Slide 8: 16.2.3 寄存器寻址
寄存器寻址就是在指令的操作数位置上指定寄存器的寻址方式。其中，寄存器的内容作为操作数。采用寄存器寻址方式的指令一般都是一个字节的指令。这种方式的可以寻址寄存器R0~R7、A和AB，以及数据指针DPTR。示例如下。
MOV A, R1
该指令是将寄存器R1中的内容传送到累加器A中。指令的操作码是E9，可参阅表11.1，指令执行的示意图，如图所示。

## Slide 9: 16.2.4 寄存器间接寻址
寄存器间接寻址是将操作数保存在RAM中，而该RAM的地址放在寄存器中，通过访问寄存器来获得RAM中操作数的寻址方式。
寄存器间接寻址可以访问如下 的存储空间。
内部RAM低128个字节单元，可以采用R0、R1作为间接寻址的寄存器；
外部RAM。这里有两种形式：一是采用R0、R1作为间接寻址的寄存器，可寻址256个单元；二是采用16位的DPTR作为间接寻址的寄存器，可寻址外部RAM的完整64KB地址空间。

## Slide 10: 16.2.5 变址寻址
变址寻址是以基址寄存器加变址寄存器所形成的16位地址作为操作数地址的寻址方式。其中基址寄存器为DPTR或PC，而累加器A存放地址偏移量作为变址寄存器。变址寻址方式又称为基址寄存器+变址寄存器的间接寻址。
相对寻址方式的指令都是单字节指令，一般常用于访问程序储存器中的数据表格。示例如下。
MOV A, @A+DPTR
MOV A, @A+PC

## Slide 11: 16.2.6 相对寻址
相对寻址是由PC值和相对地址偏移量rel共同指向的寻址方式。其中相对地址偏移量rel在指令中由操作数给出。程序中将程序计数器PC的当前值与指令中给出的偏移量rel相加，其结果作为转移地址送入PC中，即跳向一个新的地址来执行程序。相对寻址是在相对转移指令中，修改PC指针的值，故可用来实现程序的分支转移。
地址偏移量rel是一个带符号的8位二进制数，其取值范围为-128～+127，故rel给出的跳转范围是当前PC的-128~127之间的某段程序存储器地址中。

## Slide 12: 16.2.7 位寻址
位寻址是指在指令的操作数位置上直接给出位地址的寻址方式。51系列单片机有位处理功能，可对寻址的位进行操作。在51系列单片机中，可以位寻址的范围有如下两类。
单片机RAM的20H～2FH单元，是可位寻址区域，共16×8=128位，
字节地址能被8整除的特殊功能寄存器的相应位。
位寻址指令示例如下。
MOV C, 2AH.3

## Slide 13: 16.3 数据传送指令
51系列单片机的指令系统共有111条指令，按功能可以分为5类，分别是：
数据传送类指令（29条）；
算术运算类指令（24条）；
逻辑运算及移位指令（24条）；
控制转移指令（17条）；
位操作指令（17条）。
从这一节开始，将分别介绍以上各种指令。首先是数据传送指令。数据传送指令是把指令的源操作数传送到目的操作数中的指令。数据传送指令是最常用的一类基本指令，主要用于数据的传送和保存，以及交换数据等。

## Slide 14: 16.3.1 内部RAM数据传送指令
内部RAM数据传送指令指数据的传送是在单片机的片内RAM中进行的。51系列单片机指令系统中，共有16条与内部RAM数据传送有关的指令。按照目的操作数的不同，内部RAM数据传送指令，可以分为5类，分别介绍如下。
1．以累加器A为目的操作数的数据传送指令
2．以直接地址为目的操作数的数据传送指令
3．以寄存器Rn为目的操作数的数据传送指令
4．以间接地址@Ri为目的操作数的数据传送指令
5．以DPTR为目的操作数的数据传送指令
6．需要注意的事项

## Slide 15: 16.3.2 外部RAM数据传送指令
外部RAM的数据传送指令是指单片机CPU与外部RAM存储器进行数据传送的指令。这类指令通过累加器A来传送，而且必须采用寄存器间接寻址的方式来获取外部RAM的数据。外部RAM数据传送指令共有4条，按照间接寻址寄存器的不同，可以分为两类，分别介绍如下。
1．以DPTR作为间接寻址寄存器
2．以R0或R1作为间接寻址寄存器

## Slide 16: 16.3.3 程序存储器数据传送指令
程序存储器数据传送指令是指从程序存储器ROM中读取源操作数，并送入累加器A中。有两条指令，分别如下：
MOVC A,@A+PC ;A←（（A）+（PC））
MOVC A,@A+DPTR ;A←（（A）+（DPTR））
在这两条指令中，源操作数都是采用变址寻址方式，并且都是单字节指令。该指令常用于查阅建立在ROM中的数据表格，因此又称为“查表指令”。
1．MOVC A,@A+PC指令
2．MOVC A,@A+DPTR指令

## Slide 17: 16.3.4 数据交换指令
数据交换指令是指在累加器A与内部RAM单元之间的数据交换指令，这类指令共有5个。按照交换的数据可以分为3种，分别介绍如下。
1．整字节交换指令
2．半字节交换指令
3．累加器高低半字节交换指令

## Slide 18: 16.3.5 堆栈操作指令
堆栈操作指令是对堆栈进行操作的指令。堆栈操作指令可以实现对数据或断点地址的保护，常用在子程序调用的地方进行现场保护和恢复。51系列单片机指令系统中有两条堆栈操作指令：
进栈指令PUSH
出栈指令POP

## Slide 19: 16.4 算术运算指令
算术运算指令是指用于数据的算术运算的操作指令。51系列单片机的算术运算指令可以完成加、减、乘、除等算术运算操作。这些指令的操作数都是8位无符号数，不能直接对有符号数和16位的数据进行运算。
算术运算指令的执行一般会影响到程序状态字PSW中的一些标志位，具体表现在如下几个方面：
溢出标志OV，利用OV可进行对带符号数进行补码运算，从而扩展指令的运算范围。
进位（借位）标志CY，利用CY可以编写子程序，进行16位无符号整数的加、减运算，从而扩展指令的运算范围。
辅助进位标志AC，AC一般用于BCD码运算中的调整；
奇偶标志位P。

## Slide 20: 16.4.1 加法指令
加法指令是实现算术加法运算的操作指令。这组指令的功能是把源操作数所指的内容与累加器A的内容相加，其结果存放于累加器A中。源操作数可以采用4种寻址方式。
立即寻址。示例如下：
ADD A,#data ;A←（A）+data
直接寻址。示例如下：
ADD A,direct ;A←（A）+（direct）
寄存器寻址。示例如下：
ADD A,Rn ;A←（A）+（Rn）
寄存器间接寻址。示例如下：
ADD A,@Ri ;A←（A）+（（Ri））

## Slide 21: 16.4.2 带进位的加法指令
带进位的加法指令是把源操作数、累加器A中的内容以及进位标志相加的运算指令。其中进位标志是程序状态字PSW中的进位标志位CY的值，最终的运算结果将存放于累加器A中。源操作数可以采用4种寻址方式，分别介绍如下。
立即寻址。示例如下：
ADDC A,#data ;A←（A）+data+（CY）
直接寻址。示例如下：
ADDC A,direct ;A←（A）+（direct）+（CY）
寄存器寻址。示例如下：
ADDC A,Rn ;A←（A）+（Rn）+（CY）
寄存器间接寻址。示例如下：
ADDC A,@Ri ;A←（A）+（（Ri））+（CY）

## Slide 22: 16.4.3 带借位的减法指令
带借位的减法指令是将累加器A中的数据减去源操作数和借位标志位的运算指令。其中，借位标志位为CY，其运算结果存放于累加器A中。源操作数可以采用4种寻址方式。
立即寻址。示例如下：
SUBB A.#data ;A←（A）-data-（CY）
直接寻址。示例如下：
SUBB A.direct ;A←（A）-（direct）-（CY）
寄存器寻址。示例如下：
SUBB A.Rn ;A←（A）-（Rn）-（CY）
寄存器间接寻址。示例如下：
SUBB A.@Ri ;A←（A）-（（Ri））-（CY）
该指令运算后，会影响程序状态字PSW中的标志位。下面举例进行说明。
SUBB A,#74H

## Slide 23: 16.4.4 加1指令
加1指令是把源操作数所指向单元中的数据加1的运算指令。其中源操作数可以有3种寻址方式，分别介绍如下。
直接寻址。示例如下：
INC direct ;direct←（direct）+1
寄存器寻址。示例如下：
INC Rn ;Rn←（Rn）+1
INC DPTR ;DPTR←（DPTR）+1
寄存器间接寻址。这种方式常用于修改操作数的地址，示例如下：
INC @Ri ;Ri←（（Ri））+1
以上这些指令都不会影响程序状态字PSW中的运算标志位，如果涉及累加器A，例如：
INC A ;A←（A）+1

## Slide 24: 16.4.5 减1指令
减1指令是把源操作数所指的单元的内容减1的运算指令。其中源操作数可以有3种寻址方式，分别介绍如下。
直接寻址。示例如下：
DEC direct ;direct←（direct）+1
寄存器寻址。示例如下：
DEC Rn ;Rn←（Rn）+1
DEC DPTR ;DPTR←（DPTR）+1
寄存器间接寻址。这种方式常用于修改操作数的地址，示例如下：
DEC @Ri ;Ri←（（Ri））+1

## Slide 25: 16.4.6 乘除法指令
乘除法指令是执行算术乘和除的运算指令。51系列单片机的指令系统中，乘除法指令各有一个，用于完成8位源操作数的乘除法运算。这两个指令都是1字节指令，执行时需4个机器周期，很占用CPU时间。
1．乘法指令
乘法指令是把累加器A和寄存器B中的两个数据相乘的运算指令。其中A和B中的数据均为8位无符号数，所得的乘积结果为16位无符号数据。结果的低8位存放在累加器A中，高8位存放在寄存器B中。
2．除法指令
除法指令是把累加器A和寄存器B中的两个数据相除的运算指令。除法指令在执行前，需要将被除数放在累加器A中，将除数放在寄存器B中，被除数和除数都是8位无符号数。指令执行完毕后，将所得的结果的商放在累加器A中，余数放在寄存器B中。

## Slide 26: 16.4.7 十进制调整指令
十进制调整指令是对累加器A中由前两个变量（每一个变量均为压缩的BCD码）的加法结果进行BCD码修正的指令。指令执行的结果将变为BCD码的数。指令的格式如下所示：
DA A
51系列单片机的指令系统中的加法运算及存储是按照二进制规则进行的，如果希望单片机进行十进制数的运算，并且储存十进制数，此时就需要用BCD码来表示十进制数。
BCD码就是采用4位二进制编码来表示十进制数。4位二进制数共有16个编码，即0000~1111，BCD码是取其前10个编码（即0000～1001）来表示的十进制数0～9，这种编码称为“8421BCD码”，简称为“BCD码”。这样一个字节可以存放2位BCD码，这是一种压缩的BCD码。

## Slide 27: 16.5 逻辑运算及移位指令
逻辑运算指令是进行逻辑运算的操作指令。51系列单片机中的逻辑运算包括与、或和异或3类指令，每类各有6条指令。另外，还有累加器A清零指令1条、取反指令1条，以及移位指令4条。逻辑运算及移位指令共有24条指令，这些指令都是按位进行的。下面分别介绍这些指令。
一般来说，逻辑运算指令对程序状态字PSW中的运算标志位CY、AC和OV都没有影响，只有涉及累加器A时，才会影响奇偶标志位P。

## Slide 28: 16.5.1 逻辑与指令
逻辑与指令是将两个源操作数按二进制展开，并按对应的位进行与运算的指令。下面用符号“∧”来表示逻辑与。逻辑与运算的指令按照运算结果存放的位置可以分为两类，分别介绍如下。
1．存放在累加器A中
2．存放在直接寻址单元中

## Slide 29: 16.5.2 逻辑或指令
逻辑或运算是将两个源操作数按二进制展开，并按对应的位进行或运算的操作指令。下面用符号“∨”来表示逻辑或。逻辑或运算的指令按照运算结果存放的位置可以分为两类，分别介绍如下。
1．存放在累加器A中
2．存放在直接寻址单元中

## Slide 30: 16.5.3 逻辑异或指令
逻辑异或运算是将两个源操作数按二进制展开，并按对应的位进行异或运算的操作指令，下面用符号“”来表示逻辑异或。逻辑异或运算的指令按照运算结果存放的位置可以分为两类，分别介绍如下。
1．存放在累加器A中
2．存放在直接寻址单元中

## Slide 31: 16.5.4 累加器清零指令
累加器清零指令是将累加器A中的数据进行清零的操作指令。累加器清零指令只有1条，为单字节指令，其格式如下：
CLR A ；A←0
该指令只是简单的将累加器A的每一个二进制位置零，这将影响标志位P。这里通过实例来讲解累加器清零指令在具体程序中的应用，程序示例如下。
ORG 0000H
JMP START
ORG 1000H
START: MOV A,#5AH ;寄存器A赋值
MOV 20H,A ;保存结果
CLR A ;累加器清零
MOV 21H,A ;保存结果
JMP START ;跳转
END

## Slide 32: 16.5.5 累加器取反指令
累加器取反指令是将累加器A中的数据进行取反的操作指令。累加器取反指令只有1条，为单字节指令，其格式如下：
CPL A ；A←（）
同累加器清零指令一样，这个指令将会影响标志位P。
51系列单片机的指令系统中只有对累加器A的取反指令，而没有求补指令。对于求补操作，可以采用“求反加1”来完成，示例如下。
CPL A ;取反
INC A ;加1，最终完成求补运算

## Slide 33: 16.5.6 组合逻辑电路的实现
组合逻辑电路是由一些基本逻辑单元组合而成的，用于完成复杂逻辑运算的电路。利用以上逻辑运算指令，可以在程序中模拟各种硬件逻辑电路。
例如，对如图所示的组合逻辑电路，编写程序模拟其功能。设输入信号X、Y、Z放在20H、21H、22H单元中，输出信号F放在30H单元。程序示例如下。

## Slide 34: 16.5.7 循环移位指令
循环移位指令是对累加器A中的内容进行循环移位的操作指令。这里要注意，51系列单片机的移位指令只能对累加器A进行移位，共有4条指令，分别介绍如下。
1．循环左移
2．循环右移
3．带进位循环左移
4．带进位循环右移

## Slide 35: 16.6 控制转移指令
控制转移指令是用来改变程序执行顺序的操作指令。通过它可以按照设计任务的需要来实现程序的控制转移。在51系列单片机的程序中，通常是按顺序进行的，程序的顺序执行是由程序计数器PC自动加1实现的。为了适应复杂的测控应用系统的需要，经常需要改变程序的执行顺序，实现分支转向，这种情况称为“程序转移”。控制转移类指令一般是通过改变PC值来实现的。
本节主要讲解51系列单片机指令系统中的控制转移指令，包括无条件转移、有条件转移、子程序调用及返回指令。控制转移指令一般不影响标志位。

## Slide 36: 16.6.1 无条件转移指令
无条件转移指令是指不进行条件判断而强制执行的程序转移指令。通过它可以在程序中无条件转移到任何其他位置来接着执行。在51系列单片机中有4条无条件转移指令，分别用于不同的控制方式以及程序转移长度。
1．长转移指令
2．绝对转移指令
3．短转移指令
4．变址寻址转移指令

## Slide 37: 16.6.2 条件转移指令
条件转移是程序按照一定的条件进行转移的操作指令。执行条件转移指令时，如指令中规定的条件满足，则进行程序转移；否则程序顺序执行，相当于高级语言中的“if”语句。条件转移有如下几种。
1．累加器判零转移指令
2．数值比较转移指令
3．减1条件转移指令

## Slide 38: 16.6.3 子程序调用及返回指令
子程序是在一个主程序中被调用的程序段。在一个程序中经常遇到反复多次执行某程序段的情况，如果重复编写这个程序段，会使程序变得冗长而杂乱。为此可采用“子程序结构”，即将重复的程序段编写为一个子程序，通过主程序调用而使用，这样不但减少了编程工作量，而且也缩短了程序的长度。子程序结构是一种重要的程序结构。
调用子程序的程序称为主程序，主程序和子程序之间的调用关系如图16.47所示。
如果在子程序中还有其他子程序，称为子程序嵌套，如图16.48所示。子程序调用指令将程序中断位置的地址在堆栈中保存起来，堆栈的先入后出的存取方式适合存放断点地址，尤其在有子程序嵌套的情况下。

## Slide 39: 16.7 位操作指令
位操作指令是对位变量寄存器等进行按位处理的指令。其中位处理，就是以位（bit）为单位进行的运算和操作。位变量也称为布尔变量或开关变量。51系列单片机具有丰富的布尔变量处理功能，即位处理功能。
51系列单片机可以把由模拟电路或数字电路实现的控制功能改由软件方法实现，使控制系统软化的微控制技术，以及位处理器的相关内容都与位操作指令有关。

## Slide 40: 16.7.1 位变量传送指令
位变量传送指令是在可寻址位与位累加器CY之间传送数据的操作指令。位变量传送指令一般不影响其他标志位。按照传送方向不同，共有2条指令，格式分别如下。
MOV C, bit ;CY←（bit）
MOV bit, C ;bit←（CY）
在51系列单片机指令系统中，没有2个可寻址位之间的传送指令，无法实现直接传送。如需要进行这种传送，应使用这2条指令，以CY作中介来实现。

## Slide 41: 16.7.2 置位与清零指令
置位与清零指令是对CY及可寻址位进行置位或清零的操作指令，共有4条指令，格式如下。
SETB C ；CY←1
SETB bit ；bit←1
CLR C ；CY←0
CLR bit ；bit←0
这些操作指令不影响其他标志位。

## Slide 42: 16.7.3 位逻辑运算指令
位逻辑运算指令是进行逻辑运算的操作指令。位逻辑运算指令包括与、或、非三种，共6条指令。指令的格式示例如下。
ANL C, bit ；CY←（CY）∧（bit）
ANL C, /bit ；CY←（CY）∧（）
ORL C, bit ；CY←（CY）∨（bit）
ORL C, /bit ；CY←（CY）∨（）
CPL C ；CY←（）
CPL bit ；bit←（）
ANL和ORL分别是将位累加器CY的内容与位地址中的内容（或取反后的内容）进行与、或操作，结果送入CY中。“/”表示将该位值先求反，再运算，但是不改变位地址中原来的值。

## Slide 43: 16.7.4 位控制转移指令
位控制转移指令是以位的状态（CY或bit）作为程序转移判断条件的条件转移指令。位控制转移指令分为两类，共5条，分别介绍如下。
1．以CY状态为条件的转移指令:以CY状态为条件的转移指令是以进位位CY的状态作为转移判断条件的操作指令。其中，若CY为1，则转移；否则顺序执行。有两条指令，格式分别如下。
JC rel ；若（CY）=1，则PC←（PC）+2+rel
；若（CY）≠1，则PC←（PC）+2
JNC rel ；若（CY）=1，则PC←（PC）+2+rel
；若（CY）≠1，则PC←（PC）+2
2．以位状态为条件的转移指令:以位状态为条件的转移指令是以直接寻址位的状态为判断转移条件的操作指令。其中，若bit为1，则转移；否则顺序执行。共有3条指令，格式如下。
JB bit, rel ；若（bit）=1，则PC←（PC）+3+rel
；若（bit）≠1，则PC←（PC）+3
JNB bit, rel ；若（bit）=0，则PC←（PC）+3+rel
；若（bit）≠0，则PC←（PC）+3
JBC bit, rel ；若（bit）=1，则PC←（PC）+3+rel，且bit←0
；若（bit）≠1，则PC←（PC）+3

## Slide 44: 16.8 空操作指令
空操作指令是指不进行任何操作的指令。51系列单片机中提供了空操作指令，其格式如下。
NOP ；PC←（PC）+1
空操作指令控制CPU不作任何操作，只消耗一个机器周期的时间。空操作指令是单字节指令，因此执行后PC加l，时间延续一个机器周期。利用NOP指令可以使程序进行精确的延时。
使用位操作指令在某些时候可以使程序设计更方便灵活，比用字节的逻辑运算要简洁、易读。例如：在8051的P1.0位输出一个方波，方波周期为8个机器周期。

## Slide 45: 16.9 51系列单片机指令汇总
前面详细介绍了51系列单片机的各种指令，这里给出所有这些指令的汇总表。其中列出了指令的助记符、十六进制代码、执行的功能、占用的字节个数、机器周期个数和对各个标志位的影响等。
(详细内容请参照本书)

## Slide 46: 16.10 小结
本章详细讲解了51系列单片机的指令系统，包括指令的7种寻址方式，以及51系列单片机指令系统中的各类指令的书写格式、功能、使用方法及注意事项等。对于每一条指令，均给出了完整详细的实例来讲解如何在程序设计中应用。这一章的内容是学习使用单片机的基础必备知识，深刻的理解单片机指令系统，对接下来的学习打下了良好的基础。