## Slide 1: 第21章 Keil μVison3中的单片机硬件资源仿真
8051单片机内部集成了多种片上资源，包括并行I/O端口、定时器/计数器、串行接口和中断系统等。这些丰富的片上资源构成了单片机强大的功能。开发单片机程序需要对单片机的各种片上资源进行操作。如果能够在程序设计的同时，仿真代码的执行以及各种片上资源的响应，则可以大大加速开发的进度以及提高程序的准确性。
Keil μVison3集成开发环境中提供了对51系列的单片机强大的支持。在Keil μVison3支持丰富的单片机型号，同时对各种片上资源提供了仿真支持。本章将主要介绍Keil μVison3中的单片机硬件资源仿真。

## Slide 2: 21.1 仿真概述
在Keil μVison3集成开发环境中，对标准的8051单片机以及各个公司推出的新型单片机均提供了支持。即使没有外部硬件支持，在Keil μVison3集成开发环境中也可以完美仿真模拟程序的执行。对于标准的8051单片机，其支持的片上资源仿真包括：
并行I/O接口
定时器/计数器
串行接口
中断
寄存器

## Slide 3: 21.2 并行I/O端口的仿真
典型的8051单片机具有4个8位的并行I/O端口，分别为P0、P1、P2和P3，共32条I/O线。这些I/O端口是双向I/O端口，每个端口均可以用作输入和输出。对于一些增强型的单片机，可能包含更多的I/O端口，而有些简化的单片机则省略了一些I/O端口。这里以典型的8051单片机为例，介绍单片机并行I/O端口的仿真。
在8051单片机中，这些I/O端口分别对应4个特殊功能寄存器P0、P1、P2和P3。当在Keil μVison3集成开发环境中建立一个工程项目，并指定程序开发所采用的单片机后，系统自动将该单片机所包含的并行I/O端口资源加载。此时，在程序的仿真模式下便可以进行并行I/O端口的读写仿真操作。

## Slide 4: 21.3 定时器/计数器的仿真
典型的8051单片机具有两个定时器/计数器T0和T1，部分增强型单片机还有定时器/计数器T2以及其他一些定时器/计数器。这里以定时器/计数器T0、T1和T2为例，介绍定时器/计数器的仿真。其他类型的定时器/计数器的仿真操作类似。

## Slide 5: 21.3.1 定时器/计数器T0和T1的仿真界面
在Keil μVison3集成开发环境，定时器/计数器T0和T1的仿真界面，分别如图所示。从图中可以看出，定时器/计数器T0和T1具有相同的仿真界面，因此其功能也类似。

## Slide 6: 21.3.2 定时器/计数器T2的仿真界面
对于常用的52子系列单片机，其除了包含定时器/计数器T0和T1外，还扩展包含了定时器/计数器T2。在Keil μVison3集成开发环境，定时器/计数器T2的仿真界面，如图所示。

## Slide 7: 21.3.3 定时器/计数器的仿真操作
这里以定时器/计数器T0的工作模式0为例，介绍定时器/计数器的仿真操作。假设采用AT89C51单片机，外接6MHz晶振，采用定时器T0的模式0产生1ms的定时，并在P1.1端口输出周期为2ms的方波。根据前面章节的介绍，可知定时器T0的初值应该设置为TH0=0F0H，TL0=0CH。程序示例如下：

## Slide 8: 21.4 串行接口的仿真
51系列单片机提供了功能强大的全双工串行通信接口，部分增强型的单片机会提供多个串行接口。Keil μVison3集成开发环境提供了完整强大的串行接口的仿真环境，可以随时查看设置各个寄存器，也可以仿真字符串数据流的输入输出。

## Slide 9: 21.4.1 串行接口的仿真界面
在Keil μVison3集成开发环境，串行接口的仿真界面，如图所示。

## Slide 10: 21.4.2 串行接口的仿真操作
这里首先介绍使用串行接口寄存器来实现数据发送和接收的仿真操作。串行接口的数据发送需要用到寄存器SBUF以及TI标志位，串行接口的数据接收需要用到寄存器SBUF以及RI标志位。具体的仿真操作步骤如下：

## Slide 11: 21.4.3 字符串输入输出的仿真操作
对于一些复杂的程序，需要通过串口发送接收字符串，此时按照前面的方法则很难观察串口中的数据流。Keil μVison3集成开发环境中提供了更为强大的串口仿真调试支持。下面介绍具体的字符串输入输出的仿真操作。

## Slide 12: 21.5 中断仿真
51系列单片机提供有5个中断源，包括2个外部中断源、2个定时中断源和1个串行中断源。部分增强型的单片机还提供了更多的中断源。Keil μVison3集成开发环境对每一个型号的单片机均提供了完整的中断仿真支持。

## Slide 13: 21.5.1 中断系统的仿真界面
这里以AT89S52单片机为例，在Keil μVison3集成开发环境，其中断系统的仿真界面。
在中断系统的仿真界面上，包含3个区域，可以设置并实时显示中断系统的工作状态。下面分别进行介绍。
中断向量表区域用来显示中断向量的使用情况。其中“Int Source”表示中断源，“Vector” 表示中断源的入口地址，“Mode”表示中断的触发方式，“Req”表示中断请求标志，“Ena”表示中断请求允许标志，“Pri”表示中断优先级。

## Slide 14: 21.5.2 中断系统的仿真操作
单片机的外部中断、定时中断以及串行中断等，均可以在Keil μVison3集成开发环境中进行仿真。这里以外部中断源的仿真操作为例进行介绍，具体的仿真操作步骤如下：

## Slide 15: 21.6 看门狗定时器的仿真
目前，大多数单片机都内置有看门狗定时器。当程序正常运行的时候，看门狗定时器将定时清零。如果遇到系统故障，导致程序跑飞，则看门狗定时器将得不到及时地清零。此时，看门狗定时器溢出，引起系统复位。使用看门狗定时器可以增加软件的可靠性。Keil μVison3集成开发环境对看门狗定时器提供了仿真支持。

## Slide 16: 21.6.1 看门狗定时器的仿真界面
以AT89S52单片机的看门狗定时器为例，在Keil μVison3集成开发环境中，看门狗定时器的仿真界面如图所示。其他类型的单片机中，看门狗定时器的用法类似。
在看门狗定时器的仿真界面中包含如下两项：
“WDTRST”文本框表示看门狗寄存器中的值。一般在程序初始化时，向看门狗寄存器中先写入0x1E，然后再写入0xE1，即可启动看门狗定时器。
“Timer”表示当前看门狗定时器中的计数值，当计数到8191时将溢出。因此，应该在溢出之前清零看门狗定时器，否则系统将强制复位。如果该值显示为“<Off>”，则表示看门狗定时器未启动。

## Slide 17: 21.6.2 看门狗定时器的仿真操作
这里通过实例，介绍Keil μVison3集成开发环境中看门狗定时器的仿真操作。具体仿真操作步骤如下：

## Slide 18: 21.7 A/D仿真
标准的51系列单片机没有集成A/D转换的片上资源。随着技术的不断进步，单片机向着高度集成化的方向发展。越来越多的单片机开始集成A/D转换器。这里介绍Keil μVison3集成开发环境中，对单片机片上A/D转换器的仿真支持。

## Slide 19: 21.7.1 A/D转换器的仿真界面
这里以Analog Devices公司的ADuC 812单片机为例。该单片机内部集成了一个8通道的A/D转换器，转换时间5μs、12位、单电源供电。在Keil μVison3集成开发环境中，其仿真操作界面，如图所示。

## Slide 20: 21.7.2 A/D转换器的仿真操作
这里通过ADuC 812来循环采集8个通道的模拟电压数据来讲解A/D转换器的仿真操作。具体仿真操作步骤如下：

## Slide 21: 21.8 D/A仿真
标准的51系列单片机没有集成D/A转换的片上资源。随着技术的不断进步，单片机向着高度集成化的方向发展。除了A/D转换器，越来越多的单片机也开始集成D/A转换器。这里介绍Keil μVison3集成开发环境中，对单片机片上D/A转换器的仿真支持。

## Slide 22: 21.8.1 D/A转换器的仿真界面
这里以Analog Devices公司的ADuC 812单片机为例。该单片机内部集成了两个12位的电压输出型DAC转换器。在Keil μVison3集成开发环境中，其仿真操作界面，如图21.30所示。

## Slide 23: 21.8.2 D/A转换器的仿真操作
这里通过ADuC 812中集成的两个D/A转换器，来输出两个模拟波形。具体仿真操作步骤如下：

## Slide 24: 21.9 寄存器仿真
除了单片机各种片上资源外，Keil μVison3集成开发环境还可以仿真单片机内部的各种寄存器。在程序仿真执行的时候，每一时刻寄存器中的值都可以查看，这样便于跟踪程序每一步执行的正确性。

## Slide 25: 21.9.1 寄存器的仿真界面
在Keil μVison3集成开发环境中，寄存器的仿真界面，如图所示。
在寄存器的仿真界面上，实时显示了当前运行的内部寄存器的工作状态和数值。下面分别进行介绍其中各项的含义。

## Slide 26: 21.9.2 寄存器的仿真操作
对于C51程序来说，由于没有对直接对寄存器进行操作，因此寄存器仿真界面的值并不能直接和程序运行情况对应。而对于汇编语言的程序，其直接对寄存器进行操作，此时，便可以单步执行查看每一步执行的情况。因此，Keil μVison3集成开发环境对寄存器的仿真支持，大大方便了汇编程序的调试。

## Slide 27: 21.10 低功耗仿真
51系列单片机提供了两种低功耗模式，省电保持模式和休眠运行模式。在程序设计中，可以通过特殊功能寄存器PCON来设置：
当CPU置PCON.1位为1后，即PD=1，系统便进入省电模式。
当CPU置PCON.0位为1后，即IDL=1，系统便进入休眠运行模式。
若同时写入PD和IDL时，PD优先，即优先进入省电模式。
另外，也可以在软件中通过检查PCON.4的标志位查看电源的状态，从而根据情况将单片机设置为低功耗模式。

## Slide 28: 21.11 小结
本章详细介绍了Keil μVison3集成开发环境中，对单片机各种常见的片上资源的仿真操作。主要包括并行I/O端口、定时器/计数器、串行接口、中断、看门狗定时器、A/D、D/A、寄存器以及低功耗。单片机的程序设计主要是对各种片上资源进行操作，Keil μVison3集成开发环境对各种片上资源均提供了完善的仿真支持。在程序设计时，通过仿真操作可以完美地模拟程序的执行情况，便于及时发现问题。这样便大大提高了程序开发的可靠性，加速了程序的开发速度。因此，读者应该熟练掌握本章内容。