## Slide 1: 第5章 汇编语言程序结构
汇编语言程序结构是程序所采用的结构形式。汇编语言程序共有4种结构形式，即：顺序结构、分支结构、循环结构和子程序结构。用汇编语言进行程序设计，与用高级语言（如C语言等）进行程序设计的过程很相似。对于比较复杂的问题可以先根据设计的要求，选用不同的程序结构，然后做出流程图，最后再根据流程图来编写程序。对于比较简单的问题则可以不做流程图而直接编程。这里除了讲解这4种基本的结构形式外，还专门讨论了常用的查表结构和运算类程序的设计。

## Slide 2: 5.1 顺序结构程序
顺序结构程序是一种无分支的直线型程序结构，即按照程序编写的顺序依次执行每一条指令。它是一种最简单、最基本的程序，所以有时也称为简单程序结构。这里举两个顺序结构的程序设计实例，其中用到的汇编指令在后面的指令系统中详细介绍。
1．实例1:首先是一个16位二进制数求补的汇编程序。这里假定带操作的这个双字节数存放在R3R4中，程序将求补以后的结果存放于地址20H、21H中。
2．实例2:再举一个计算两个16位二进制无符号数加法程序。16位二进制无符号数在内存中占有两个单元，这里假定已经分别存于寄存器R1R0，R3R2中。其中，R1和R3分别为高字节，R0和R2分别为低字节。两个数相加后的和存放在30H、31H、32H单元中。

## Slide 3: 5.2 分支结构程序
分支结构程序是根据判断条件的满足与否，产生一个或多个程序分支，以实现不同的程序流向的程序结构。在一些实际的应用程序中，程序不可能始终是按顺序直线执行的。要使用单片机解决一些实际的问题，通常要求单片机能够做出一些判断， 从而实现分支结构程序。
分支程序可以分为两种：双分支结构和多分支结构，分别如图和图所示。下面分别介绍这两种分支结构的程序设计。

## Slide 4: 5.2.1 双分支结构
双分支结构主要采用条件转移指令来实现分支转移，当给定的条件成立时，执行分支程序1，否则执行分支程序2。
编写分支程序的关键是如何进行分支条件的判断。在51系列单片机中，主要有位条件转移指令JC、JB等，比较条件转移指令CJNE等和累加器A判断指令JZ等，这些指令的详细介绍参阅后面的指令系统部分。合理使用这些指令可以完成各种各样的条件判断。
这里仍以前面的16位二进制数求补的汇编程序为例。这个程序也可以用分支结构的程序设计，这里仍假定带操作的这个双字节数存放在R3、R4中，程序将求补以后的结果存放于地址20H、21H中。程序的流程图，如图所示。程序示例如下

## Slide 5: 5.2.2 多分支结构
多分支结构是根据运算的结果指在多个分支中选择一个执行的程序结构。双分支是比较简单的情况，在实际的应用中，往往需要多分支跳转，又称为散装。51系列单片机的指令集中有散装指令JMP，详细的介绍可以参阅后面的指令系统介绍。散装指令JMP的使用格式如下：
JMP @A+DPTR
其中数据指针DPTR为存放转移指令串（S0~Sn）的首地址，由累加器A的内容动态选择对应的转移指令。这样，便可以产生多达256个分支程序。

## Slide 6: 5.3 循环结构程序
循环结构程序是重复执行同一个程序段的一种基本程序结构。实际应用中，经常会遇到需要多次执行某段特定代码的情况，这时可以采用循环程序，缩短程序的长度，节省程序的存储空间。从本质上来说，循环结构程序是分支结构程序的一种特殊形式。由于它在程序设计中的重要性，因此一般单独作为一种程序结构的形式来介绍。

## Slide 7: 5.3.1 循环程序的结构和组成
一个典型的循环程序由4部分组成，即循环初始化部分、循环处理部分、循环控制部分和循环结束部分。下面分别进行介绍。
循环初始化部分：程序在进入循环处理程序段之前，需要设置循环初始参数，如循环的次数、有关的工作单元清零、变量设置和地址指针设置等。
循环处理部分：循环处理部分通常称为循环体，是循环执行的主要代码段，它是整个循环结构的核心。
循环控制部分：循环控制部分一般由两个单元组成，修改控制变量和判断循环结束。循环控制变量可以采用循环递减计数法，即每循环一次，控制变量减1，并判断是否为0，若不为0，则继续执行循环体程序，否则结束循环体的执行；也可以采用条件控制，即判断结束条件是否成立，如果不成立，则继续执行循环体，否则，结束循环。
循环结束部分：当循环体执行完毕后，需要在这里对结果进行处理和存储。

## Slide 8: 5.3.2 循环程序示例
51系列单片机提供了两条循环转移指令，示例如下：
DJNZ Rn,LOOP ;采用工作寄存器Rn为控制寄存器
DJNZ Direct,LOOP ;采用直接寻址单元Direct作为控制寄存器
这里采用不同的控制寄存器来实现循环结构，关于这两条指令的详细介绍可以参阅后面的指令系统部分。这里，控制寄存器的计数方式一般都是减1计数，即每循环一次，计数器自动减1计数，同时判断控制寄存器是否为0，若不为0，继续执行循环；若为0，则结束循环程序的执行。循环次数需要在初始化的时候预置，循环次数的范围为1~255。如果实际问题中需要超过255个循环的时候，则可以采用多重循环来实现。

## Slide 9: 5.3.3 多重循环程序结构
多重循环程序结构是循环体多于1个的程序结构。实际的程序设计中，经常遇到循环次数多于256的情况，这时必须采用多重循环来实现，既一个循环中又包含了一个或多个循环，因此也称为循环嵌套。多重循环的嵌套次数没有限制，这类循环主要应注意循环的层次要清晰，不要产生交叉，否则会造成系统得紊乱。
以双重循环为例，前面的循环延时如果采用双重循环，则可以实现大的软件延时。例如：
ORG 0400H
MOV 20H,#DATA1 ;设置计数初始值DATA1
LOOP1: MOV 21H,#DATA2 ;设置计数初始值DATA2
LOOP2: NOP ;空指令NOP
NOP
NOP
DJNZ 21H,LOOP2 ;判断（21H）-1是否为0，如果不为0则继续循环LOOP2
DJNZ 20H,LOOP1 ;判断（20H）-1是否为0，如果不为0则继续循环LOOP1
END

## Slide 10: 5.4 子程序结构
子程序结构是将某些运算和操作设计成一小段可被其他程序调用的程序段，需要的时候直接调用这些程序段的程序结构。其中能够完成特定功能、可以被其他程序调用的程序段称为子程序。调用子程序的称为主程序，调用子程序的过程称为子程序调用。子程序执行完后返回主程序的过程称为子程序返回。
在实际的程序设计中，经常会遇到一些相同的操作，如多字节加法、代码处理等。此时，采用子程序结构将会省去很多重复编写程序段的麻烦，而且可以缩短程序代码，使程序紧凑，结构清晰明了。

## Slide 11: 5.4.1 子程序的结构
子程序是具有特定功能的独立程序段，子程序的结构需要具备如下特点：
子程序必须提供入口地址，以便于主程序调用；
子程序必须以返回指令RET结束子程序。
在汇编主程序中调用子程序时，需要注意两个问题：参数传递和现场保护。参数传递需要用户自己安排，在主程序中，调用子程序的指令不带任何参数。汇编程序通常采用两种方法来进行参数传递：
传递数据。在主程序调用子程序前，将需要传递的参数送入通过工作寄存器R0~R7或累加器A，供子程序读取使用。
传递地址。主程序中将要传递的参数存放在数据存储器中，其地址送入工作寄存器R0~R7或数据指针DPTR，供子程序读取使用。

## Slide 12: 5.4.2 子程序的调用与返回
51系列单片机指令集中提供了两个指令可以用来调用子程序，其使用格式如下：
LCALL ADDR16
以及
ACALL ADDR11
LCALL称为长调用指令，指令的操作数ADDR16给出了子程序的16位入口地址；ACALL称为绝对调用指令，其中的操作数ADDR11提供了子程序的低11位入口地址，这个地址和程序计数器PC的高5位并在一起，便构成了16位的调用地址，即子程序的入口地址。
在执行时，子程序调用指令首先将PC中的内容（调用指令下一条指令地址，称为断点地址）压入堆栈，即断点保护，然后将调用地址送入PC中，使程序跳转到子程序的入口地址。
返回指令RET，用于子程序的返回。该指令将堆栈中存放的返回地址（即断点地址）弹出堆栈，送回到PC中，使程序返回到主程序的断点处继续向下执行。

## Slide 13: 5.4.3 子程序设计实例
这里首先举一个简单的例子，用汇编语言计算Y=a*a+B*B。
首先假定a存放在20H单元，b存放在21H单元，计算的结果存放在22H单元中。其中的a和b是小于10的无符号整数。这里a*a的运算可以采用子程序的方法，在子程序中，通过查表来求得平方值。在调用子程序时，将a送入累加器A中，然后在子程序结束的时候，将a*a保存在累加器A中，从而实现参数的传递。主程序示例如下：
ORG 2000H
MOV SP,#3FH ;设堆栈指针，调用和返回指令时用到
MOV A,20H ;取A的数值
LCALL FUNC ;调用子程序，求a*a
MOV R1,A ;计算的结果存入R1
MOV A,21H ;取b的数值
LCALL FUNC ;调用子程序，求b*b
ADD A,R1 ;计算a*a+b*b
MOV 22H,A ;保存结果
SJMP $ ;暂停

## Slide 14: 5.5 查表结构程序
查表结构程序是把事先计算或测到的数据按照一定的顺序排列成表格，存放在单片机的程序存储器中，程序中根据被测数据，查出最终所需结果的程序结构。查表结构程序在汇编语言中使用很广泛，前面其实已经用到了，这里具体介绍一下。
在实际设计中，对于一些复杂的运算，其汇编程序长，难于计算，而且会占用很长的CPU时间，另外，对于一些非线性的运算，用汇编语言几乎无法处理，此时用查表法十分方便。利用查表法可以完成数据运算和数据转换等操作，并且具有编程简单、执行速度快、适合实时控制等优点。这里举两个例子，介绍一下如何进行查表结构的程序设计。
首先，假定一个十六进制数存放在20H单元，其值在00H~0FH之间，利用汇编语言，将其转换成ASCII码，并送入到21H单元中。

## Slide 15: 5.6 运算类程序
运算类程序是指专门负责算术或者逻辑运算的程序。在实际的程序设计中，经常会遇到一些数学计算类的程序，比如多字节数的加法、减法、乘法和除法，以及带符号数的运算等。由于51系列单片机的指令系统中，只提供了单字节和无符号数的算术运算指令，因此需要自己编写这些子程序，这样可以方便以后使用。下面给出一些典型的运算类子程序，以方便用户学习使用。

## Slide 16: 5.6.1 8位带符号整数的乘法子程序
实际的程序设计中，如果遇到需要处理带符号的数的乘法，则需要编写带符号整数的乘法的子程序，因为51系列单片机中的乘法指令只适用于无符号数。
带符号数乘法需要完成的工作是：首先保存两个乘数的符号，求出整个乘积结果的符号；然后，两个数取绝对值进行相乘；最后，根据积的符号，对得到的结果进行处理。
本子程序中，参数的传递是这样的：被乘数和乘数分别保存在R1和R0中，供子程序使用；子程序结束时，将积的高8位和低8位分别保存在R3和R2中。

## Slide 17: 5.6.2 8位带符号整数的除法子程序
同前面类似，如果遇到需要处理带符号的数的除法，则需要编写带符号整数的除法的子程序，来克服指令集中的除法指令的限制，因为51系列单片机中的除法指令只适用于无符号数。8位带符号整数的除法子程序采用的方法是：将被除数和除数的绝对值进行相除，根据两数的符号来决定最后商的符号，另外，余数的符号要和被除数相同。
本子程序的参数传递情况是这样的：被除数和除数分别保存在R1和R2中，供子程序使用，子程序执行完毕后，将商和余数分别保存在R1和R2中，即覆盖了原来的数据。

## Slide 18: 5.7 小结
本章主要介绍了利用汇编语言进行单片机设计的各种程序结构，包括顺序结构、分支结构、循环结构和子程序结构。本章还介绍了两类比较常用的程序设计类型，即查表程序和运算类的程序。对于比较复杂的问题可以根据设计的要求，选用不同的程序结构来进行设计。因此，熟练掌握本章，对以后的设计工作很有帮助。