## Slide 1: 第31章 静态RAM存储器应用
由于单片机内部存储器容量的限制，在单片机应用系统中，经常需要外扩程序存储器或者数据存储器。外部扩展的程序存储器可以用于复杂系统的程序代码的存储，而外部扩展的数据存储器可以用于保存采集或者传输的数据。
最常用的存储器为可读写的RAM存储器，包括静态RAM存储器和动态RAM存储器两种。其中，静态RAM存储器以其接口简单方便、读写速度快等优点，在单片机系统中得到广泛的应用。
本章详细介绍了RAM存储器的特点以及常用的静态RAM存储器HM628128，这里还对串行通信接口进行了详细的介绍。本章通过一个具体的实例，讲解了如何通过计算机的串行通信接口以及8051单片机来实现静态RAM的读写。

## Slide 2: 31.1 静态RAM存储器概述
存储器是计算机或者单片机的记忆部件。微处理器的CPU 将执行的程序、处理的数据以及中间结果等都存放在存储器中。
目前常用的存储器芯片几乎全部采用半导体存储器。其有两个指标：
存储容量，反映了存储记忆信息的多少；
存取时间，反映了工作速度的快慢。
半导体存储器芯片根据应用可分为读写存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两大类。其中RAM同时支持读和写的操作，因此应用十分广泛。这里主要介绍RAM存储器。

## Slide 3: 31.1.1 RAM存储器概述
RAM存储器又称随机存取存储器(Random Access Memory)，简称为RAM，它能够在存储器中任意指定的地方随时写入或读出信息；当电源掉电时，RAM 里的内容即消失。
根据存储单元的工作原理，RAM 又分为静态RAM 和动态RAM。
静态RAM 用触发器作为存储单元存放1 和0，存取速度快，只要不掉电即可持续保持内容不变。一般静态RAM 的集成度较低，成本较高。
动态RAM 的基本存储电路为带驱动晶体管的电容。电容上有无电荷状态被视为逻辑1 和0。随着时间的推移，电容上的电荷会逐渐减少，为保持其内容必须周期性地对其进行刷新(对电容充电)以维持其中所存的数据。

## Slide 4: 31.1.2 静态RAM芯片HM628128
静态RAM芯片HM628128的DIP封装的引脚示意图，如图所示。该芯片为CMOS型静态RAM，内部共有128k×8bit，即128k字节的存储空间。

## Slide 5: 31.1.3 静态RAM芯片HM628128的读写
静态RAM芯片HM628128的读写操作由引脚、CS2、和等来实现。HM628128读写操作的逻辑功能表，如表所示。

## Slide 6: 31.2 静态RAM存储器读写实例
在单片机测控系统中，静态RAM存储器常用于程序存储器和数据存储器。这里通过一个具体的实例，讲解如何使用静态RAM存储器HM628128作为外部数据存储器，以及静态RAM存储器的读写。
目前，在测控领域，计算机的应用越来越广泛。使用计算机做远程控制、数据采集、数据处理等十分方便。计算机在完成这些任务的时候，需要和外部设备进行通信。
由于一般的计算机上都集成有串行接口，可以采用串行接口和外部设备进行通信。51系列单片机内部也集成有一个全双工的串行异步通信接口，因此，在本实例中采用单片机作为桥梁，实现计算机和外部设备的通信，并完成静态RAM存储器的读写。

## Slide 7: 31.2.1 系统原理
这里，我们通过计算机读写静态RAM芯片，这里单片机作为计算机与外部RAM存储器通信的桥梁。这个例子，涉及知识面比较广。其中用到单片机串行接口的设计、静态RAM芯片的读写、计算机串行接口设计等。
首先介绍一下整个系统设计的框架，如图所示。其中上位机，即计算机，需要将一批数据保存到外部的静态RAM芯片HM628128中。上位机和单片机AT89S52通过串行通信接口相连，单片机在读写外部静态RAM芯片HM628128时，采用并行接口方式读写。
整个系统的数据流向是，上位机将数据通过串行通信接口逐个发送给单片机，单片机接收到数据后，将数据依次写入HM628128的存储单元，直至写满。当数据发送完毕后，计算机再将数据从HM628128中读取出来，并送回上位机，以验证RAM中数据的正确性。

## Slide 8: 31.2.2 串行通信接口概述
目前计算机以及绝大多数的测控设备中都配备有异步串行通信接口，主要包括以下3种：
基本串行通信接口RS-232A、RS-232B和 RS-232C
增强型串行通信接口RS-449、RS-422、RS-423和RS-485
20mA电流环
因此，通过这些标准接口，能够方便地将单片机和外部测控设备、计算机或测量仪器等连接起来，构成一个完整的控制、通信系统。下面分别介绍这几种接口标准，其中RS-232C是最常用的，本章实例将使用该接口标准和单片机进行通信设计。

## Slide 9: 31.2.3 单片机与RS-232C的接口
本例中需要采用单片机作为数据通信的桥梁。前面介绍过计算机的RS-232C接口的电平范围为-15V~+15V，由于单片机的接口电路为TTL信号，因此单片机与具有RS-232C标准的串行接口（例如计算机）进行通信的时候，首先要解决的便是电平转换的问题。一般来说，可以选择一些专用的集成电路芯片。
对于单向的串行数据传输，可以选择MC1489或SN75189芯片来实现EIA电平到TTL电平的转换，也可以选择MC1488或者SN75188芯片来实现TTL电平到EIA电平的转换。这些芯片只能实行单方向的电平转换，并且使用时需要提供±12V的电源电压，这对于5V供电的单片机系统来说，不是很方便。

## Slide 10: 31.2.4 系统电路原理图
系统电路原理图，如图所示。

## Slide 11: 31.2.5 建立项目
这里采用Keil C51语言进行程序设计。首先在Keil μVison3集成开发环境中建立项目，具体操作步骤如下：

## Slide 12: 31.2.6 主程序设计
AT89S52主程序的流程图，如图所示。

## Slide 13: 31.2.7 系统运行
上位机的程序可以采用VC++ 6.0或VB进行开发，由于VC方面的程序设计不是本书的重点，这里不再具体介绍程序的设计步骤，用户可以参阅其它介绍VC或VB等介绍串口程序设计的书籍。
上位机软件的主要功能是选择特定的文件，并将其通过串行口发送给单片机，同时还可以接收单片机返回的数据。

## Slide 14: 31.3 小结
本章详细讲述了RAM存储器的种类和特点，并重点讲解了应用最为广泛的静态RAM存储器。本章还对一款常用的静态RAM存储器HM628128进行了详细介绍。最后，通过一个综合的实例介绍了静态RAM存储器的读写。实例中使用了计算机的串行通信接口，以及单片机的串行接口设计。通过本章的讲解，读者可以掌握单片机系统中静态RAM存储器的读写以及计算机串行的应用。