## Slide 1: 第15章 C51的存储结构
C51是面向51系列单片机的硬件控制系统开发语言，其和单片机的硬件资源有着密切的联系。C51的程序经过编译后，是要在单片机上运行的。因此，程序代码以及数据都是需要按照一定的存储类型保存在8051单片机的特定存储区中的。存储结构的组织形式是单片机C51语言很重要的组成部分。本章将介绍C51的存储结构、存储类型和动态内存分配函数等相关内容。

## Slide 2: 15.1 存储器结构
存储器结构是存储器的组织形式。51系列单片机采用哈佛结构，将程序代码存储器（ROM）和数据存储器（RAM）分开，各自遵循各自的寻址机构和寻址方式。这里概括一下51系列单片机存储器的硬件构成。

## Slide 3: 15.1.1 51系列单片机的存储区域
51系列及其兼容单片机在物理上划分为4个存储区：
片内数据存储区
片外数据存储区
片内程序存储区
片外程序存储区
早期的单片机片内存储器比较小，最近新推出的51内核单片机在存储器方面有了很大的扩展。每个存储区的大小和用法，可以参阅不同型号单片机的说明。

## Slide 4: 15.1.2 片内数据存储器（RAM）的结构
C51程序中的变量一般保存在片内数据存储器，这样取址速度快。当然变量也可以保存在片外数据存储区，这将在后面进行介绍。51系列单片机内部数据存储器（RAM）可划分为2大区域。
00H～7FH：片内低128字节RAM区
80H～0FFH：特殊功能寄存器区（SFR）
对于地址为00H～07FH的低128字节片内RAM区，又可划分为3个区域：
1．通用寄存器区
2．可位寻址区
3．用户RAM区

## Slide 5: 15.2 存储类型
存储类型是指程序中变量和常量等在8051硬件系统中的存放方式。Keil μVision3编译器完全支持8051系列单片机的硬件结构，可完全访问8051单片机硬件系统的所有部分，并将数据定位在不同的硬件存储区中。
单片机C51语言中支持的存储类型有data、bdata、idata、pdata、xdata、code几种。在8051系列单片机的硬件系统中，存储类型与存储区关系，如表所示。

## Slide 6: 15.2.1 data存储类型
将变量设置为data存储类型的一般形式如下：
标识符 data 变量名
其中，data为关键字，标识符为变量的类型。在51单片机系统中，对data区寻址是最快的。所以一般来说，应将频繁使用的变量设置为data型。例如：
int data ch[5];
char data string[6];
float data flo;
MyType data newtype; //自定义的数据类型

## Slide 7: 15.2.2 bdata存储类型
将变量设置为bdata存储类型的一般形式如下：
标识符 bdata 变量名
其中，bdata为关键字，标识符为变量的类型。bdata区是可位寻址数据存储器，可以将要求可位寻址的数据定义为bdata。例如：
unsigned char bdata ie; //在位寻址区定义字符变量ie
int bdata mn[10]; //在位寻址区定义整型数组mn[10]
sbit ie5=ie^5; //用关键字sbit定义位变量来可寻址对象其中一位
sbit mn8=mn[1]^8;

## Slide 8: 15.2.3 idata存储类型
将变量设置为idata存储类型的一般形式如下：
标识符 idata 变量名
其中，idata为关键字，标识符为变量的类型。idata类型为间接寻址片内数据存储区，可访问片内全部的256字节RAM地址空间。例如：
extern float idata tt; //在位寻址区定义浮点型变量tt
注意：idata区可以定义浮点型变量。

## Slide 9: 15.2.4 pdata存储类型
将变量设置为pdata存储类型的一般形式如下：
标识符 pdata 变量名
其中，pdata为关键字，标识符为变量的类型。pdata类型存储在分页寻址外部数据存储区，例如：
unsigned char pdata pun; //在位寻址区定义字符变量pun

## Slide 10: 15.2.5 xdata存储类型
将变量设置为xdata存储类型的一般形式如下：
标识符 xdata 变量名
其中，xdata为关键字，标识符为变量的类型。对xdata区寻址，须装入16位地址，因此尽量将外部数据存放在xdata区。例如：
#include <stdio.h> //头文件
#include <reg51.h> //头文件
unsigned char pdata RX1; //声明xdata变量
unsigned char pdata RX2; //声明xdata变量
void main() //主函数
{
while(1)
{
RX1=P1; //赋值
RX2=P3; //赋值
}
}

## Slide 11: 15.2.6 code存储类型
将变量设置为code存储类型的一般形式如下：
标识符 code 变量名
其中，code为关键字，标识符为变量的类型。例如：
char code text[]=”Hello everyone!”; //在code区定义字符串数组
使用code存储类型定义数据时，C51编译器会将其定义在程序代码储存器（ROM或者EPPROM）。
在使用上面几种存储类型时，因为访问内部数据存储器比访问外部数据存储器快，所以应将频繁使用的变量放在内部RAM中，将很少使用的变量放在外部RAM中。

## Slide 12: 15.3 扩展数据类型
扩展数据类型是8051硬件和C51编译器所特有的，不属于ANSIC标准。这些类型的数据可以操作8051的特殊功能寄存器，而不能用指针对其进行存取。扩展数据类型可由以下几种关键字说明。
sfr：用于字节寻址，定义8位特殊功能寄存器。例如：
sfr P0=0x80; //为P0口地址为80H后的一个字节；
sfr P1=0x90; //为P1口地址为90H后的一个字节。
sfr16：用于字寻址，定义16位特殊功能寄存器，且该16位必须低位在低字节，高位在紧跟德高字节才行。例如：
sfr16 T2=0xCC;

## Slide 13: 15.3.1 sfr和sfr16
sfr和sfr16可以用于定义8051的特殊功能寄存器，其一般形式如下：
sfr 特殊功能寄存器名=特殊功能寄存器地址常数;
sfr16 特殊功能寄存器名=特殊功能寄存器地址常数;
其中，sfr和sfr16为关键字。特殊功能寄存器的定义示例如下：
sfr P2=0xA0; //定义P2的I/O端口，其地址为A0H
sfr16 T2=0xCC; //定义定时器2，其地址T2L=CCH，T2H=CDH

## Slide 14: 15.3.2 sbit
sbit用于定义可位寻址对象，例如特殊功能寄存器某位。在C51语言中，有如下几种定义方法：
sbit 位变量名=位地址。该语句用于将位地址赋值给位变量名，例如：
sbit P1_1=0x91; //将位的绝对地址赋给位变量
这里需要注意的是，sbit的位地址必须位于80H～FFH之内。
sbit 位变量名=特殊功能寄存器名^位位置。该语句使用符号“^”来获得位数据，并赋值给位变量。例如：
sfr P1=0x90; //定义一个特殊功能寄存器名
sbit P1_1=P1^1; //指定位变量名所在的位置
sbit 位变量名=字节地址^位位置。该语句和第二种方法是一样的，只是将特殊功能寄存器名用位地址常数直接表示。例如：
sbit P1_1=0x90^1;

## Slide 15: 15.3.3 bit型变量
bit型变量可用于变量类型、函数声明、函数返回值等场合，其定义的一般形式为：
bit 变量名
采用bit定义的位变量存放于内部RAM（20H～2FH）。位变量在C语言里是外部变量，但编译系统不对其初始化，必须在程序中初始化位变量。例如：
extern bit bch；

## Slide 16: 15.4 存储模式
存储模式是编译环境中指定的变量的存储区形式。一般来说，如果在定义变量时默认存储类型，编译系统将按照存储模式所规定的默认存储区来指定变量、函数参数等的存储区域。Keil μVision编译系统支持的8051系列单片机存储模式共三种：

## Slide 17: 15.4.1 Small模式
Small模式用于将所有未指明存储区的变量均装保存在内部RAM，即采用data存储类型方式。采用Small模式的优点是访问速度快，缺点是空间有限，需要节约使用存储空间，只适用于规模较小的程序。

## Slide 18: 15.4.2 Compact模式
Compact模式用于将所有未指明存储区的变量均装保存在外部RAM区的一页（256Bytes）内，即采用pdata存储类型方式。
采用Compact模式的优点是存储空间较Small模式宽裕，缺点是访问速度要慢些，但较下面介绍的Large模式要快，是一种中间状态。Compact模式适用于变量不超过256字节，可以通过P2口指定地址的高字节。

## Slide 19: 15.4.3 Large模式
Large模式用于将所有未指明存储区的变量放在多达64KB的外部RAM区中，即采用xdata存储类型方式。采用Large模式的优点是空间大，可存变量多，缺点是速度较慢。Large模式使用数据指针DPTR来对变量进行寻址。

## Slide 20: 15.4.4 存储模式的选择
存储模式一般是在C51编译器选项中进行选择，也可以在程序中指定。在程序中指定存储模式的形式如下：
void fun1(void) small{ }
该语句声明函数fun1，用small说明函数内部变量全部保存在内部RAM。对于一些经常使用的和特别耗时的地方可以这样声明，有利于提高运行速度。

## Slide 21: 15.5 C51的存储器指针
在C51语言中支持一般指针和存储器指针。对变量进行声明时可以指定变量的存储类型。同样，在对于指针变量声明的时候，也可以指定存储类型。下面分别进行介绍。

## Slide 22: 15.5.1 一般指针
一般指针的声明在前面已经介绍过，不过同时还可以说明指针的存储类型。例如：
long * state; //state为指向long型整数的指针，则依存储模式存放
char *xdata ptr; //ptr为一个指向char数据的指针，放于外部RAM区
一般指针可存放于任何存储器中，其用3个字节存放，分别为存储器类型、高位偏移、低位偏移量。使用一般指针时，可以访问数据而不用考虑其在存储器的位置，因此十分方便。

## Slide 23: 15.5.2 存储器指针
存储器指针在声明时指定了存储类型，其总是指向特定的存储区。例如：
char data *str; //str指向data区中char型数据
int xdata *pow; //pow指向外部RAM的int型整数
由于存储器的类型已经指定了，因此这种指针存放时，只需存放偏移量即可。对于idata、data、bdata和pdata存储类型只需一个字节，对于code和xdata存储类型需要2个字节就够了。

## Slide 24: 15.5.3 指针存储类型与指针所指向的数据的存储类型的关系
指针存储类型与指针所指向的数据的存储类型是不同的概念，在使用时一定要注意。例如：
uchar xdata tmp[10]; //在外RAM区占10个字节的内存空间（0x0000～0x0009）
uchar data * data pstr;
pstr=tmp;
其中tmp保存在外部RAM，访问外RAM需要2字节来寻址64k空间，而pstr使用data关键字，所以编译器将其编译成指向内部RAM的指针变量了。最后的赋值语句便是错误的。上面的语句可以改为：
uchar xdata tmp[10];
uchar xdata * data pstr;
pstr = tmp;

## Slide 25: 15.6 动态内存分配
动态内存分配用于对一些动态结构进行存储空间的分配。其中这些动态结构可以是树和链表等。对于大多数情况，应尽可能在编译的时候确定所需要的内存空间，并进行分配，例如数组的大小需要明确指定。而对于一些程序，采用动态内存分配可以实现数据的灵活处理。

## Slide 26: 15.6.1 C51的动态分配函数
在C51语言中提供了多个动态内存分配函数。这些函数要求用户声明一个字节数组作为堆，根据所需要的动态内存大小来决定数组的长度，被声明的数组存放在xdata区中，库函数可以使用特定指针来进行寻址。
C51提供的动态分配函数示例如下所述。
init_mem()：此函数的功能是初始化动态内存区的程序源代码。可以指定动态内存的位置及大小，只有使用了init_mem( )才可以调回其他函数，如malloc、calloc、realloc等。
calloc()：此函数是给数组分配内存，可以指定单位数据类型及该单元数目。
malloc()：此函数的功能是分配一段固定大小的内存。
realloc()：此函数的功能是调整当前分配动态内存的大小。
free()：此函数的功能是重新分配空间。

## Slide 27: 15.6.2 malloc()和calloc()函数
malloc()和calloc()函数都是用来动态分配内存空间的。但两者在使用时稍有区别，主要体现在函数形式以及内存空间的分配上。malloc()函数和calloc()函数具有不同的使用形式，下面分别进行讲解：
malloc()函数的形式示例如下：
void *malloc(size_t size);
其中包含一个参数unsigned int，即要分配的内存空间的大小，该函数返回一个指针。
calloc()函数的形式示例如下：
void *calloc(size_t numElements,size_t sizeOfElement);

## Slide 28: 15.7 小结
本章详细讲述了C51语言的存储器结构、存储类型、存储模式以及存储器指针等，后面还介绍了动态内存分配。数据的存储模式是单片机系统特有的概念，这里的内容涉及单片机的硬件资源比较多，用户应该对照着单片机的介绍来进行学习，这样可以加深理解。