## Slide 1: 第19章 51系列单片机的串行接口
串行接口是单片机与外部设备之间进行数据通信的主要途径。51系列单片机提供了功能强大的全双工串行通信接口，可以方便地实现多机通信或单片机与主机之间的通信。单片机的串行通信接口简单，需要的传输线少，特别适用于远程通信和分布式控制系统中，是单片机之间通信的主要方式。本章主要介绍了51系列单片机的串行通信的方式、串行端口的结构、控制寄存器以及波特率的设置。本章还详细介绍了串行端口的4种工作模式及其程序设计。

## Slide 2: 19.1 串行通信概述
单片机和外部设备可以采用并行通信和串行通信两种方法进行数据传输。这两种数据传输方式各有其优缺点。
并行通信是指数据的各个二进制位同时进行传输。并行通信的示意图，如图所示。这种通信方式的优点是传输速度快，效率高，缺点是需要比较多的数据线，数据有多少位就需要多少根数据线，另外并行的数据线易受外界干扰，传输距离不能太远。
串行通信是指数据的各个二进制位按照顺序一位一位地进行传输。串行通信的示意图，如图所示。这种通信方式的优点是所需的数据线少，节省硬件成本及单片机的引脚资源，并且抗干扰能力强，适合于远距离数据传输，其缺点是每次发送一个比特，导致传输速度慢，效率低。

## Slide 3: 19.1.1 串行通信简介
单片机的串行通信是将数据的二进制位，按照一定的顺序进行逐位发送，接收方则按照对应的顺序逐位接收，并将数据恢复出来。单片机的串行通信有异步通信和同步通信两种基本方式。下面分别进行介绍。
1．异步通信方式
2．同步通信方式

## Slide 4: 19.1.2 串行通信的数据传送方式
根据通信双方之间的数据流向，串行通信可以分为三种制式：单工制式、半双工制式和全双工制式。这三种制式的示意图，如图所示。下面分别进行介绍。

## Slide 5: 19.2 51系列单片机的串行接口
51系列单片机内部集成的全双工串行通信接口电路，常称为UART。该串行接口电路功能很强，不仅可以进行串行异步数据的发送和接收，也可以作为一个同步移位寄存器使用。

## Slide 6: 19.2.1 单片机串行接口的内部结构
51系列单片机的全双工串行口主要由数据发送缓冲器、发送控制器TI、输出控制门、接收控制器、输入移位寄存器、数据接收缓冲器等组成，如图所示。

## Slide 7: 19.2.2 单片机串行接口的程序控制
51系列单片机的串行通信接口，通过控制寄存器SCON和波特率选择特殊功能寄存器PCON来控制。下面分别介绍这两个寄存器。
1．串行接口控制寄存器SCON
2．特殊功能寄存器PCON

## Slide 8: 19.2.3 波特率的程序设计
波特率是异步串行通信的重要概念。在单片机的串行通信中，通信的双方需要有共同的波特率。
51系列单片机的串行口共有4种工作模式，对应有3种波特率。其中，模式0和模式2具有固定的波特率；而模式1和模式3的波特率是可变的，一般由定时器T1或T2的溢出率来决定。下面分别介绍各种模式下的波特率的计算以及程序设计。
1．模式0的波特率
2．模式2的波特率
3．模式1和模式3的波特率

## Slide 9: 19.3 串行口的工作模式0
串行口的工作模式0是同步移位寄存器输入/输出方式，可以设置控制寄存器SCON的SM0=0和SM1=0来实现。在模式0下，波特率固定为fosc/12。模式0中的数据以8位为一帧，没有起始位和停止位，发送时低位在前，高位在后。模式0的数据帧格式，如图所示。

## Slide 10: 19.3.1 模式0的发送以及扩展输出端口
对于模式0的数据发送，TXD引脚都用于发送同步移位脉冲，而8位串行数据是通过RXD引脚来输出。此时，常用于扩展单片机的并行I/O输出端口。
1．模式0的发送
在模式0下，程序可以按照如下的步骤来进行数据的发送。
（1）首先，置串行接口控制寄存器SCON的TI=0，启动串行口发送。
（2）执行写发送缓冲器指令，例如：
MOV SBUF,A
2．扩展并行输出口
扩展并行输出口的电路图，如图所示。单片机的串行口在模式0下，数据以串行方式逐位发出，如果外接一个串入并出的移位寄存器，例如CD4094，将串行数据恢复为并行数据，便实现了并行输出，即扩展了单片机的并行输出端口。

## Slide 11: 19.3.2 模式0的接收以及扩展输入端口
对于模式0的数据发送，TXD引脚都用于发送同步移位脉冲，而8位串行数据是通过RXD引脚来输入。此时，常用于扩展单片机的并行I/O输入端口。
1．模式0的接收
在模式0下，程序可以按照如下的步骤来进行数据的接收。
2．扩展并行输入口
利用单片机串口扩展并行输入口的电路图，如图19.11所示。其中，在单片机串行口外接一个并入/串出的移位寄存器，如CD4014，则可以实现并行数据通过串行口输入，即扩展了并行输入口，此时单片机串行口仍工作于模式0。

## Slide 12: 19.4 串行口的工作模式1
串行口的工作模式1是波特率可变的串行异步通信方式，可以设置控制寄存器SCON的SM0=0和SM1=1来实现。其中波特率由定时器T1的溢出率及SMOD位共同决定。工作模式1下数据帧的格式，如图所示。其由10位组成，按顺序分别为起始位、8位数据位、停止位。数据在传输时，低位在前，高位在后。

## Slide 13: 19.4.1 模式1的发送
在串行口的工作模式1中，TXD引脚为数据发送端。串行异步通信方式的双方不需要时钟同步，发送方和接收方都有自己的移位脉冲。模式1发送时的波特率，由定时器1的溢出信号和波特率倍增位SMOD来共同决定，可以随着定时器初值的不同而变化。
在串行口的工作模式1中，数据的发送流程如下：
（1）初始化串口及波特率。
（2）置串行接口控制寄存器SCON的TI=0，启动串行口发送。
（3）执行写发送缓冲器SBUF指令，例如：
MOV SBUF,A
（4）硬件自动发送起始位，起始位为逻辑低电平。
（5）发送8位数据，低位首先发送，高位最后发送。
（6）硬件自动发送停止位，停止位为逻辑高电平。
（7）程序中清零TI，以便于发送下一个数据。

## Slide 14: 19.4.2 模式1的接收
在串行口的工作模式1中，RXD引脚为数据接收端。模式1接收数据中的定时信号可以有两种，接收移位脉冲和接收字符的检测脉冲。
串行口模式1接收数据时的移位脉冲，由定时器1的溢出信号和波特率倍增位SMOD来共同决定，即由定时器1的溢出信号经过16或32分频得到。
接收字符的检测脉冲，其频率是接收移位脉冲的16倍。在接收一位数据的时候，有16个检测脉冲，以其中的第7、8、9这3个脉冲作为真正的接收信号的采样脉冲。对三次采样结果采取三中取二的原则来确定所检测到的值。采样这种机制是为了抑制干扰，由于采样的信号总是在接收位的中间位置，这样便可以避免信号两端的边沿失真，也可以防止由于收发时钟频率不完全一致而带来的错误接收。

## Slide 15: 19.5 串行口的工作模式2
串行口的工作模式模式2为固定波特率的串行异步通信方式，可以设置控制寄存器SCON的SM0=1和SM1=0来实现。其波特率不由定时器来设置，只可选两种：fosc/32或者fosc/64。在模式2中，数据帧的格式，如图所示。一帧数据由11位构成，按照顺序分别为：起始位1位、8位串行数据（低位在前）、可编程位1位、停止位1位。

## Slide 16: 19.5.1 模式2的发送
在串行口的工作模式2中，TXD引脚为数据发送端。模式2的发送共有9位有效的数据，在启动发送之前，需要将发送的第9位，即可编程位的数值送入寄存器SCON中的TB8位。这个编程标志位可以由用户自己定义，硬件不做任何规定。例如，用户可以将这一位定义为奇偶校验位或地址/数据标志位。
在串行口的工作模式2中，数据的发送流程如下：
（1）首先，置串行接口控制寄存器SCON的TI=0，启动串行口发送，并装入TB8的值。
（2）执行写发送缓冲器SBUF指令，例如：
MOV SBUF,A
（3）硬件自动发送起始位，起始位为逻辑低电平。
（4）发送8位数据，低位首先发送，高位最后发送。
（5）发送第9位数据，即TB8中的数值。
（6）硬件自动发送停止位，停止位为逻辑高电平，同时置TI=1，发送完毕。
（7）软件清零TI，以便于下一次串行数据发送。

## Slide 17: 19.5.2 模式2的接收
在串行口的工作模式2中，RXD引脚为数据接收端。模式2的串行数据接收过程和模式1基本一致，只不过模式1的第9位为停止位，而这里则是发送的可编程位。数据接收的过程如下：
（1）置串行接口控制寄存器SCON的REN=1，启动串行口串行数据接收，引脚RXD便进行串行口的采样。
（2）在数据传递的时候RXD引脚的状态为1，当检测到从1到0的跳变的时候，确认数据起始位0。
（3）开始接收一帧的串行数据，在接收移位脉冲的控制下，将收到的数据一位一位地送入移位寄存器，直至9位数据完全接收完毕，其中最后一位为发送的TB8。
（4）当RI=0，且SM2=0或接收到的第9位数据为1时，8位数据送入接收缓冲器SBUF中，第9位数据送入RB8中，同时置RI=1；否则，8位数据不装入SBUF，放弃当前接收到的数据。
（5）当数据送入接收缓冲器之后，便可以执行读SBUF指令来读取数据，例如：
MOV A,SBUF
接收数据真正有效的条件有两个，第一个条件是RI=0，表示接收缓冲器已空，即CPU已把SBUF中上次收到的数据读走，可以进行再次写入；第二个条件是SM=0或收到的第9位数据为1，根据SM2的状态和接收到的第9位数据状态来决定接收数据是否有效。
（6）软件清零RI，以便于接收下一次串行数据

## Slide 18: 19.6 串行口的工作模式3
串行口的工作模式3为11位异步发送接收方式，可以设置控制寄存器SCON的SM0=1和SM1=1来实现。模式3和模式2的工作方式是一样的，不同的是，模式3的波特率由定时器1的溢出率和波特率倍增位SMOD决定，而模式2仅有两个固定的波特率可选。这里不再详细介绍，仅给出上面例子按照串口模式3工作的程序。

## Slide 19: 19.6.1 模式3的发送
在串行口的工作模式3中，TXD引脚为数据发送端。如果采用汇编语言，则数据发送的程序示例如下：

## Slide 20: 19.6.2 模式3的接收
在串行口的工作模式3中，RXD引脚为数据接收端。如果采用汇编语言进行程序设计，则数据接收的程序示例如下：

## Slide 21: 19.7 双机通信程序设计
双机通信是利用单片机的串行接口，实现单片机与另一个单片机的点对点的异步串行通信。单片机之间的串行通信比较简单，由于接口电平完全一致，因此，只要将两个单片机的发送和接收引脚交叉相接即可，如图所示。

## Slide 22: 19.7.1 查询方式
假设发送方A需要把片内RAM中50H~6FH单元中的数据，通过串行接口发送给接收方B。接收方B将接收到的这32个字节数据后，存入片外1000H~101FH。
发送方和接收方均采用8051单片机，外接fosc=6MHz的晶振，使用串行口工作方式2，波特率规定为187.5kbit/s，需要使用波特率倍增位，即置SMOD=1。
发送方定义TB8作为奇偶校验位。接收方进行奇偶校验位RB8的判断，如果出错，则置F0标志位为1；如果正确，则置F0标志位为0，然后返回。

## Slide 23: 19.7.2 中断方式
采用中断方式接收串行数据，可以提高CPU的工作效率。
假设发送方A将外部数据存储器1000H~10FFH单元中的数据，通过串行接口发送给接收方B。接收方B接收A发送的数据，并写入以2000H为首地址的外部数据存储器中。
发送方A在发送数据之前，首先将数据块的长度发送过去，当发送完256个字节后，再发送一个累加校验和。接收方B首先接收数据长度，然后接收256个字节的数据，再接收校验码，进行累加和校验，数据发送结束后，向发送方A发送一个状态字，表示正确或出错，出错则要求重发。接收方采用中断的方式，设置两个标志位来判断接收到的信息是数据块长度、数据、还是校验和。

## Slide 24: 19.8 多机通信程序设计
多机通信是利用单片机的串行接口，实现单片机与另外多个单片机的异步串行通信。一般采用主从式多机通信方式，如图所示。在这种方式中，有一台主机和多台从机。主机可以向各个从机或指定的从机发送信息，各个从机发送的信息只能被主机接收，从机之间不能进行通信。

## Slide 25: 19.8.1 多机通信原理
单片机串行多机通信必须使用串行口的模式2和模式3。在多机通信中，为了保证主机能够正确识别所选择的从机并进行通信，主、从机需要正确地设置和判断多机通信控制位SM2和发送接收的第9位数据，即TB8或RB8。
主机在发送信息时，依靠TB8标志位来区分发送的信息为地址信息还是数据命令信息。当设置TB8=1时，发送的是地址信号；当设置TB8=0时，发送的是数据或命令。
从机主要依靠SM2标志位的设置实现对主机的响应。当从机的SM2=1时，该从机只接收地址帧，RB8=1，对数据帧RB=0不进行处理；当从机的SM2=0时，，该从机接收所有主机发送的信息。

## Slide 26: 19.8.2 多机通信协议约定
主机为了能够正确地和指定的从机正确通信，双方需要对各种地址、数据、指令和状态等进行明确的约定，即通信的主从机之间需要具有明确的通信协议。这里给出一种常用的协议约定。
主机的控制命令：00H表示主机要求从机接收数据块；01H表示主机要求从机发送数据块。其他的保留，可自定义用途。
从机的地址定义在00H~FEH之间，即系统中最多允许连接255个从机。对于地址FFH，定义为对所有从机都有效的控制命令，用于将各从机恢复到复位状态，即SM=1。
从机的状态字格式，如图所示。其中，ERR=1，表示从机接收到非法的命令；如果TRDY=1，表示从机发送准备完毕；如果RRDY=1，表示从机接收准备完毕。

## Slide 27: 19.8.3 多机通信程序设计
这里举例讲解多机通信的程序设计。假设主机和从机均采用串行接口的工作模式2，外接11.0592MHz的晶振，波特率为2400bit/s。
主机中使用的5个寄存器，其中，R0为主机接收数据块首地址；R1为主机发送数据块首地址；R2为被寻址的从机地址；R3为主机发出的控制指令；R4为数据块长度。在执行通信前，应该首先在R0~R4中预置好参数。

## Slide 28: 19.9 小结
本章首先详细介绍了串行通信的基本方式，包括异步串行通信和同步串行通信，以及单工制式、半双工制式和全双工制式3种数据传送方式。51系列单片机集成了全双工的串行接口，本章详细介绍了单片机串行接口的内部结构、程序控制、4种工作模式及其程序设计等。最后介绍了单片机的串行接口在双机通信和多机通信方面的应用。单片机串行口的应用非常广泛，熟练掌握本章内容很重要。