## Slide 1: Protel 99 SE电路设计高级篇
____________________________清华Motorola单片机与DSP应用开发研究中心
2003-8-16

## Slide 2: 建立层次原理图
层次原理图设计方法
自上而下
模块化
  大系统划分为子系统
  子系统划分为若干功能模块
  功能模块划分为基本模块

## Slide 3: 内容
层次原理图设计方法
原理图库文件设计
PCB库文件设计

## Slide 4: 层次原理图范例
上次原理图hierachy.prj
次级原理图sch1.sch
次级原理图sch2.sch

## Slide 5: 画原理图工具栏
画导线
画总线
画总线分支
画网络标号
画电源
选取元件
画层次电路
层次电路
输入输出口
电路输入
输出口
线路节点
忽略
电气检测
PCB
布线提示

## Slide 6: 上次原理图

## Slide 7: 上次原理图绘制
新建设计数据库，新建电路图文件hierachy.prj
单击画原理图工具栏中的画层次电路工具，绘制方块电路】
  或Place/Sheet Symbol菜单
设置方块电路属性：Name（如sch1）和FileName（sch1.sch）
设置方块电路大小和位置
单击画原理图工科栏中的层次电路输入输出口工具放置方块电路端口
设置端口属性：Name，输入/输出类型
绘制方块电路间的导线
选择Design/Create sheet from symbol菜单命令，从上次电路图生成次级电路图（本例中生存sch1.sch和sch2.sch）
分别绘制次级原理图

## Slide 8: 次级原理图（1）

## Slide 9: 次级原理图（2）

## Slide 10: 内容
层次原理图设计方法
原理图库文件设计
PCB库文件设计

## Slide 11: 原理图库文件设计——新建库文件
选择菜单命令File/New，在弹出的New Document对话框中选择Schematic Library Document，新建原理图库文件。

## Slide 12: 原理图库文件设计——新建器件
选择菜单命令Tools/New Component，或点击工具栏上的新建器件按钮，在弹出的New Component Name对话框中输入新建器件的名称。
建立新器件
放置引脚
画矩形

## Slide 13: 原理图库文件设计——绘制器件
1. 点击工具栏上的画矩形按钮，绘制矩形，调整大小。
2. 点击工具栏上的放置引脚按钮，放置器件引脚。
3. 双击引脚，在Pin对话框中设置引脚属性。（名称、引脚序列号、引脚方向、引脚长度等）

## Slide 14: 原理图库文件设计范例
DS1302实时时钟芯片

## Slide 15: 内容
层次原理图设计方法
原理图库文件设计
PCB库文件设计

## Slide 16: PCB库文件设计——新建库文件
选择菜单命令File/New，在弹出的New Document对话框中选择PCB Library Document，新建PCB库文件。

## Slide 17: PCB标准库文件制作范例（1）
单击Add按钮，开始新建PCB库文件

## Slide 18: PCB标准库文件制作范例（2）
选择Dual in-line Package (DIP)

## Slide 19: PCB标准库文件制作范例（3）
设置焊盘尺寸

## Slide 20: PCB标准库文件制作范例（4）
设置焊盘间距

## Slide 21: PCB标准库文件制作范例（5）
设置外轮廓线宽

## Slide 22: PCB标准库文件制作范例（6）
设置引脚数目

## Slide 23: PCB标准库文件制作范例（7）
设置新建器件名称

## Slide 24: PCB标准库文件制作范例（8）
新建器件完成

## Slide 25: PCB非标准库文件制作
方法一：按照手册提供尺寸绘制器件PCB库文件
方法二：实际测量绘制
测量器件尺寸
  工具：
  (1) 单排排针（间距100mil，1mil=0.0254mm）
  (2) 直尺
  (3) 游标卡尺
  (4) 螺旋测微仪
绘制器件
  (1) 放置焊盘
  (2) 绘制外轮廓线

## Slide 26: PCB库文件制作工具
画导线
放焊盘
放过孔
放置文字
放置坐标
放置尺寸线
画圆弧
画圆
画矩形
复制阵列

## Slide 27: PCB非标准库文件制作范例
LED的PCB库文件绘制