## Slide 1: Protel 99 SE原理图设计
____________________________清华Motorola单片机与DSP应用开发研究中心
2003-8-16

## Slide 2: 原理图设计过程
1. 设置图纸大小
首先要构思好零件图，设计好图纸大小。图纸大小是根据电路图的规模和复杂程度而定的，设置合适的图纸大小是设计好原理图的第一步。
2. 设置Protel 99SE/Schematic设计环境
包括设置格点大小和类型等，大多数参数也可以使用系统默认值。
3. 放置零件
根据电路图的需要，将零件从零件库里取出放置到图纸上，并对放置零件的序号、零件封装进行定义和设定等工作。
4. 原理图布线
利用Protel 99 SE/Schematic提供的各种工具，将图纸上的元件用具有电气意义的导线、符号连接起来，构成一个完整的原理图。
5. 调整线路
将初步绘制的电路图作进一步的调整和修改，使原理图更加美观。
6. 报表输出
通过Protel 99 SE/Schematic提供的各种报表工具生成各种报表，其中最重要的报表是网络表，通过网络表为后续的电路板设计作准备。
7. 文件保存及打印输出
最后的步骤是文件保存及打印输出。

## Slide 3: 新建一个设计库（1）
1. 启动Protel 99 SE后的启动界面
2. 启动后出现的窗口

## Slide 4: 新建一个设计库（2）
3.选取菜单File/New来新建一个设计库，出现如下图对话框。Database File Name处可输入设计库存盘文件名，点击Browse...改变存盘目录。

## Slide 5: 新建一个设计库（3）
4.如果您想用口令保护您的设计文件，可点击Password选项卡，再选Yes并输入口令，点击OK按钮后，出现如图主设计窗口。在右边的设计管理窗口可以看到新建的MyDesign目录。

## Slide 6: 新建原理图
选取File/New...打开New Document对话框，如图选取Schematic Document建立一个新的原理图文档。

## Slide 7: 设置图纸大小和环境
选取Design/Options...打开Document Options对话框，如图所示。在Standard Style中选择图纸大小，Orientation中设置图纸方向，Grids中设置格点大小、可见性等。

## Slide 8: 添加元件——从元件列表中选取
添加元件的一种方法是直接从元件列表中选取，该操作必须通过设计库管理器窗口左边的元件库面板来进行。
从元件库管理面板中选取与门元件示范：
首先在面板上的Library栏中选取Miscellaneous Devices.lib
在Components In Library栏中利用滚动条找到AND并选定它。（也可在Filte输入栏中输入元器件名称直接查找）
3. 单击Place按钮，此时屏幕上会出现一个随鼠标移动的AND符号，按空格键可旋转元件，按下X或Y可在X方向或Y方向镜像，按Tab键可打开编辑元件对话框。将符号移动到适当的位置后单击鼠标左键使其定位即可。

## Slide 9: 添加元件——输入元件编号选取
通过菜单命令Place/Part打开如图所示的“Place Part”对话框，然后在该对话框中输入元件的名称及属性。
Protel 99se的Place Part对话框包括以下选项：
（1）Lib Ref 在元件库中所定义的元件名称，不会显示在绘图页中。
（2）Designator 流水序号。
（3）Part Type 显示在绘图页中的元件名称，默认值与元件库中名称Lib Ref一致。
（4）Footprint 包装形式。应输入该元件在PCB库里的名称。

## Slide 10: 编辑元件
常用的“Attributes”选项卡中的选项：
（1）Lib Ref 在元件库中定义的元件名称，不会显示在绘图页中。
（2）Footprint 包装形式。应输入该元件在PCB库里的名称。
（3）Designator 流水序号。
（4）Part Type 显示在绘图页中的元件名称，默认值与元件库中名称Lib Ref一致。
（5）Sheet Path 成为绘图页元件时，定义下层绘图页的路径。
（6）Part 定义子元件序号，如与门电路的第一个逻辑门为1，第二个为2，等等。
（7）Selection 切换选取状态。
（8）Hidden Pins 是否显示元件的隐藏引脚。
（9）Hidden Fields 是否显示“Part Fields 1-8”、“Part Fields 9-16”选项卡中的 元件数据栏。
（10）Field Name 是否显示元件数据栏名称。
在将元件放置到绘图页之前按下〖TAB〗，或放置后双击鼠标，就可打开如图所示的Part对话框。

## Slide 11: 工具栏
画原理图工具栏
画图形工具栏
电源符号工具栏
数字器件工具栏
仿真信号源工具栏
PLD器件工具栏

## Slide 12: 画原理图工具栏
画导线
画总线
画总线分支
画网络标号
画电源
选取元件
画层次电路
层次电路
输入输出口
电路输入
输出口
线路节点
忽略
电气检测
PCB
布线提示

## Slide 13: 连接线路
单击电路绘制工具栏上的按钮 或执行菜单Place/Wire将编辑状态切换到连线模式，此时鼠标指针由空心箭头变为十字。
只需将鼠标指针指向欲拉连线的元件端点，单击鼠标左键，就会出现一条随鼠标指针移动的预拉线。
当鼠标指针移动到连线的转弯点时，单击鼠标左键就可定位一次转弯。
若想将编辑状态切回到待命模式，可单击鼠标右键可按下Esc键。
更快捷的连线方法：
在待命模式，按鼠标右键，出现如图所示的右键菜单，点击Place Wire菜单项就可以进行连线。

## Slide 14: 画总线及总线分支
总线（bus）：一条线表示数条并行的导线。
1. 绘制总线
2. 绘制总线分支
3. 设置网络标识

## Slide 15: 放置电源及接地符号
使用电源工具栏放置电源和接地符号，或者使用Place/Power Objects命令。
放置后，设置电源和地的网络标识名。