## Slide 1: Protel 99 SE PCB 设计
____________________________清华Motorola单片机与DSP应用开发研究中心
2003-8-16

## Slide 2: 什么是PCB？
PCB是Printed circuit board的简称，即印刷电路板。PCB的主要功能是固定各种零件，并提供其上各个零件的相互电气连接。
PCB上的绿色或是棕色，是阻焊漆（solder mask）的颜色。这层是绝缘的防护层，可以保护铜线，也可以防止零件被焊到不正确的地方。
在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面（silk screen）。通常在这上面会印上文字与符号（大多是白色的），以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面（legend）。

## Slide 3: PCB的种类
单面板（Single-Sided Boards）
2. 双面板（Double-Sided Boards）
3. 多层板（Multi-Layer Boards）
信号层（Signal），电源层（Power），地线层（Ground）

## Slide 4: 零件封装技术
1. 插入式封装技术（Through Hole Technology）
这种零件会需要占用大量的空间，并且要为每只接脚钻一个洞。接脚其实占掉两面的空间，而且焊点也比较大。
2. 表面黏贴式封装技术（Surface Mounted Technology）
表面黏贴式封装的零件，接脚是焊在与零件同一面。体积小，占用空间少。

## Slide 5: 建立原理图的网络表文件
执行菜单命令Design/Create Netlist将弹出Netlist Creation对话框，如图所示。
在对话框中确定网络表输出格式、网络定义范围以及产生网络表后相应的执行程序。
生成原理图相应的网络表。

## Slide 6: 建立一个印制电路板文件
执行菜单命令File/New将弹出数据类型对话框，如图所示。选择PCB Document建立一个印制电路板文件。

## Slide 7: 绘制电路板边框
切换至KeepOutLayer层，选择工具栏中的布线工具，或者选择菜单中的Place/Line命令，绘制封闭的电路板边框。

## Slide 8: 载入网络表
执行菜单命令Design/Load Net…将弹出数据类型对话框，如图所示。按Browse按钮选择网络表，添加网络表成功后按Execute命令执行。

## Slide 9: 元器件放置
自动布局
选择菜单命令Tools/Auto Placement/Auto Placer...，自动完成元器件的布局。
手动布局
以拖曳的方式分别将元件一个个拖进电路板边框范围内，选中元件时，按SPACE（空格）键旋转元件，将元件在电路板内一一摆好。

## Slide 10: PCB布线
自动布线
选择菜单命令Auto Route/All...，自动完成PCB的布线工作。
手动布线
选择工具栏中的布线工具，或者选择菜单中的Place/Line命令，在TopLayer层和BottomLayer层完成布线工作。

## Slide 11: 导线技巧
Shift+Space键切换导线模式：
直线-45度线
直线-小圆弧-45度线
90度直角导线
直线-小圆弧-直线
任意角度直线
45度弧线-直线

## Slide 12: 导线属性编辑
布线时按Tab键可对导线属性进行编辑。

## Slide 13: 放置过孔
过孔可连接TopLayer层和BottomLayer层。选择工具栏中的放置过孔工具，或者选择菜单中的Place/Via命令，放置过孔。

## Slide 14: 泪滴的应用
添加泪滴是把走线与焊盘或过孔逐渐加大形成泪滴状，使其连接更可靠。
选择菜单命令Tools/Teardrops…，在弹出的泪滴属性对话框中选择Add命令，对所选网络添加泪滴。

## Slide 15: 敷铜的应用
敷铜是在电路板的空白处铺设铜膜。选择工具栏中的敷铜工具，或者选择菜单中的Place/Polygon plane命令，弹出敷铜对话框…

## Slide 16: 设计规则设置
选择菜单中的Design/Rule…，弹出Design Rules对话框，可设置导线间最小间距，导线宽度等。

## Slide 17: 设计规则检查
选择菜单中的Tools/Design Rule Check命令，弹出Design Rule Check对话框，点击Run DRC按钮可进行电路板设计规则检查。